## Slide 1: Multipath TCPによる経路切り替え手法を用いた データセンターネットワークにおける ショートフロー完結時間の改善
工学系研究科電気系工学専攻
指導教官 関谷勇司
37-136483 藤居翔吾

## Slide 2
Outline
Multipath TCPによる経路切り替え手法を用いたデータセンターネットワークにおけるショートフロー完結時間の改善
研究背景
関連研究
Motivated work
提案手法
評価実験
結論

## Slide 3: 研究背景
ビッグデータ : データの爆発的増加が深刻…
Facebookでは約300ペタバイトのデータを保有
1日に1ペタバイトのデータを処理[3].
データセンターでは..
並列分散処理 / スケールアウト : サーバ台数の増加, 数万~十万台規模
クラウドサービス : データセンター内での横のトラフィック増加
信頼性 : ノード間通信で複数経路により冗長化
並列分散処理ボトルネック :ネットワーク
[3]https://www.facebook.com/notes/facebook-engineering/presto-interacting-with-petabytes-of-data-at-facebook/10151786197628920
Multipath TCP(MPTCP)による改善
Notes: ビッグデータをどう活用するか、関心が高まっている。
取り巻く環境もデータ量の増加。
データセンターに着目すると、どう変わってきたか?
リソースが増加したことにより安定的な運用を行おうと冗長化によって信頼性を高めています

## Slide 4: 用語の定義, 説明
フロー
  コネクション確立開始(SYN送信)から通信終了まで(FIN/ACK受信)
ショートフロー
  フローサイズの小さい(0, 100KB]データ通信
ロングフロー
  フローサイズの大きいメガバイトオーダーでのデータ通信
MPTCP
  一つのフローで複数経路を同時に利用できるプロトコル
  適用範囲 : TCPの拡張, Linux OSにも実装されている

## Slide 5: 研究背景
既存のTCPではサイズの小さいフロー(ショートフロー)が圧迫される
Amazon EC2 us-west-2内で異なるインスタンス間のRTTを計測[45]
平均RTT: 0.5ms
99-thRTT: 17ms
[45] H. Xu and B. Li. RepFlow: Minimizing flow completion times with replicated flows in data centers. In Proc. IEEE INFOCOM, 2014.
Fig1. EC2同一リージョン内での異なるインスタンス間のRTT
Notes: なんですが、ショートフローが他のサイズの大きいロングフローに対して圧迫されてしまう
低レイテンシが実現できていない。

## Slide 6: 研究背景
なぜ、ショートフローに着目するのか?
分散・並列処理技術 : ビッグデータの解析には必要不可欠
分散・並列処理では大量のショートフローを生成する
データセンタートラフィックの80%がショートフロー[14].
ショートフローは並列分散処理の高速化のために極めて重要な要素
既存のデータセンターネットワークを改善する上で
ショートフロー遅延の問題は重要
[14]Benson, Theophilus, Aditya Akella, and David A. Maltz. "Network traffic characteristics of data centers in the wild." Proceedings of the 10th ACM SIGCOMM conference on Internet measurement. ACM, 2010.

## Slide 7: 関連研究 : データセンターに関する関連研究
カテゴリー |  | 提案手法 | 対象 |  | 修正箇所 |  | 
 |  |  | FCT | Deadline | TCP | スイッチ | アプリケーション
キュー長の縮小 |  | DCTCP | mean | × | ○ | ○ | ×
 |  | HULL | mean | × | ○ | ○ | ×
優先度付け | しきい値ベース |  | none | ○ | ○ | ○ | ×
 |  | PDQ | none | ○ | ○ | ○ | ×
 |  |  | tail | ○ | ○ | ○ | ×
 |  | MCP | tail | ○ | ○ | ○ | ○
 | アプリケーションによる定義 | pFabric | mean & tail | ○ | ○ | ○ | ○
 |  | Detail | tail | ○ | ○ | ○ | ○
マルチパスの利用 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | RepFlow | mean & tail | × | × | × | ○
再送制御の高速化 |  | DIBS | tail | × | ○ | ○ | ×
 |  | FastLane | tail | × | ○ | ○ | ×
 |  | CP | tail | × | ○ | ○ | ×
Table1. 既存研究一覧

## Slide 8: 関連研究 : エンドノードへのアプローチ
Xu, Hong, and Baochun Li. "RepFlow: Minimizing flow completion times with replicated flows in data centers." INFOCOM, 2014 Proceedings IEEE. IEEE, 2014.
Motivation:
  アプリケーションへの変更のみでフロー完結時間(FCT)を改善
Target :
  複数経路利用による通信負荷分散
Solution :
ショートフローに対してフローを複製
Fig2. RepFlowが解決するトラフィックシナリオ[45]
Result :
ショートフローの99パーセンタイルFCTの40%の改善
Fig3. ショートフローのtail-FCT
[45] Xu, Hong, and Baochun Li. "RepFlow: Minimizing flow completion times with replicated flows in data centers." INFOCOM, 2014 Proceedings IEEE. IEEE, 2014.
ロングフロー
ショートフロー

## Slide 9: 研究の位置付け
想定: 既存のネットワーク資源でビッグデータを処理する
データセンターネットワークの要求案件
ネットワーク資源を有効活用するトポロジー
デプロイメント : 特殊な実装, デバイスを用いず容易に導入できる
並列分散処理アプリケーションの性能向上を目的とした改善
アプローチ:
マルチパスネットワークモデル : FatTreeトポロジー
エンドノードOSのみ改良 : MPTCPを利用
ショートフローの FCTを改善 : tail部分
ソフトウェアへの変更だけで
性能の出せるデータセンターネットワークを目指す

## Slide 10: Motivated work

## Slide 11: コンスタントな性能を実現するために
データセンターでのショートフロー遅延問題の解消に向け
実環境での並列分散処理が生成するトラフィックの解析
目的 :
  データセンター内通信でのトラフィックパターンの特徴の把握
  ショートフロー遅延が生じる技術的背景の検討
ショートフロー遅延改善に向けての設計指針

## Slide 12: 実トラフィック解析環境
・・・
tcpdump
master
位置づけ
データセンタートラフィックの一例として, 広く利用
されている並列分散処理システムの生成する通信を観測
並列分散処理アプリケーション
・Presto : hadoopベース分散SQLエンジン
・ジョブ実行：クエリー, 検索結果の出力
測定
・ジョブ実行：処理ノード全体に対し１分程度で完了するジョブ
・ジョブ：" \select from$テーブルwhere $条件"
Fig4. 実トラフィック解析環境
10 slaves

## Slide 13: 実トラフィック解析：考察
データセンター内ネットワークを想定したトラフィックの特徴
  管理ノードへ送信されるトラフィック量は大きい
  ショートフローの割合が非常に大きい
  長い時間通信を行うフローが固定的に存在している
検討すべきトラフィックパターン[8]
ロングフローが通信している中で, 低レイテンシ通信が求められているショートフローの通信
ジョブ開始時のバースト性のあるショートフロー
[8] Alizadeh, Mohammad, et al. "Data center tcp (dctcp)." ACM SIGCOMM computer communication review 41.4 (2011): 63-74

## Slide 14: 性能障害：スイッチ
スイッチでの性能障害
Queue buildup：レスポンスに影響しないロングフローがNICキューを圧迫
Fig5.スイッチで引き起こすボトルネック
ロングフロー

## Slide 15: 提案手法

## Slide 16: 改善手法 : 設計
問題 : Queue buildupによるショートフロー通信性能の劣化
原因 :
同一の経路でロングフローとショートフローが混在(公平に扱われ)し, キューイング遅延が増加し, ショートフローが遅延する
  ロングフロー :スループット指向, ショートフロー : レイテンシ指向なフロー
解決 :
指向によってフローを区別し, それぞれに対応した通信する
  キューイング遅延の影響が小さい経路へショートフローを優先的に通信する
手法 :
  フロー指向を区別し, 経路を切り替える : リンクコストベース経路切替
  指向毎の経路選択のためのネットワーク：データセンターレーンモデル

## Slide 17: 提案手法 : データセンターレーンモデル
目的 : フロー指向ごとに経路を切り分けて制御する
背景：MPTCPの課題
  コネクション確立時の経路は基本的に同じ
  サイズの小さい通信では複数の通信経路利用しない
ショートフローレーン(SL)
ロングフローレーン(LL)
Fig7.データセンターレーンモデル
node
edge
aggregation
ロングフロー
ショートフロー
Queue buildupが生じやすく, キューイング遅延の原因
Fig6. MPTCPが導くキューイング遅延
指向別に通信経路を分ける
データセンターレーンモデル

## Slide 18: 提案手法 : リンクコストベースの経路切替手法
指向区別のメトリック : フロー持続時間(デッドライン時間)
  通信開始時点ではショートフローと判断され通信が行われる
経路切替の狙い : 遅延の少ない経路選択による経路の効率的利用
目的 : フローを区別する, 適切な経路へと通信を切り替える
前提：エンドノード(OS)へのアプローチの制限
  コネクション確立時の経路は基本的に同じ(MPTCP)
  フローサイズを事前に把握することはできない
フロー発生時に考えられるシナリオ
SLが混雑 : 早くLLに切り替わる
LLが混雑 : 長くSLに留まる
経路状況(キューイング遅延の影響)を考慮した経路切替
設計指針
リンクコストベースの経路切替手法
Notes: フロー発生時に考えられるシナリオ
1. SLが混雑し, 遅延が発生している
早くLLに切り替わる
2. LLが混雑し, 遅延が発生している

## Slide 19: 提案手法 : リンクコスト値を用いた経路切り替え手法
経路性能メトリック : キューイング遅延
RTTモデル化
：伝播遅延
：リンク伝送遅延
：キュー遅延
：RTT
：リンク上のパス数
単純化
：キュー長
：リンク容量
相対キュー遅延
：相対キュー遅延
：全リンクの最小RTT
：最小キュー遅延

## Slide 20: 提案手法
リンクコスト関数
For SL：
For LL：
：SLリンクコスト
α~δ：パラメータ
ν(t)
：LLリンクコスト
：最小リンクコスト
：符号関数
：デッドライン時間
Fig10.リンクコストと相対キュー遅延の関係
リンクコスト関数 : 各項の意味
  経路状況によって変動する
  デッドライン時間に依存する項
Notes: リンクコスト値によって経路を決定し、ロングフローであるかどうかの判定を行う

## Slide 21: 提案手法 : シナリオ
Sender
Receiver
コネクション確立
アドレス交換
SL
LL
パラメータ
deadline=300ms
通信可能な状態
cwnd=1
通信経路切り替え
通信経路切り替え
cwnd=0
5
リンクコスト値
20
リンクコスト値
25
輻輳発生
LL
20
リンクコスト値

## Slide 22: 評価実験

## Slide 23: 評価実験環境
評価対象
  Pure-MPTCP vs. RepFlow vs. デッドラインベース vs. リンクコストベース
  評価メトリック : フロー完結時間FCT (Flow Completion time)
実験環境
  シミュレータ : ns-3 dce, ソースコード : MPTCP v.0.88
  輻輳制御 : New Reno (default)
評価項目
  提案手法 : 基本性能
  Queue buildupトラフィック
  ベンチマークトラフィック
    web search
    data mining

## Slide 24: 評価実験: Queue buildup
Queue buildup に対する負荷実験
    バックグラウンドトラフィックとクエリートラフィックが混在している中でフロー完結時間(FCT) が改善できる
  トポロジー
Fig8.検証2トポロジー
ShortFlow sender
Longflow
sender
aggregation
nodes
core
想定環境 :
8-pod FatTreeトポロジーでの1podにおける通信を想定
2ノードはバックエンド
  ロングフローを受ける
6ノードはフロントエンド
  ショートフローを受ける
Parameter | Value
core-aggr | 200Mbps
aggr-node | 100Mbps
RTT | 25μsec
Table2. Queue buildup評価シミュレーション環境

## Slide 25: 評価実験: Queue buildup
トラフィックパターン：
  ショートフロー：70KB毎200msポアソン生起
  ロングフロー：実験中継続して通信する十分なデータを通信する
    Senderノードを0 ~ 10に変化させ, バックグラウンドトラフィックの通信負荷に対する評価を行う
ランダム性
  ショートフローの発生間隔
  100回シミュレーションを実行

## Slide 26: Queue buildup 評価結果
MPTCP, RepFlow : 通信負荷が大きくなるにつれて遅延
提案手法 : ロングフロー負荷の緩和
Fig9.Queue buildup負荷実験での 70kb ショートフローに対する平均FCT

## Slide 27: Queue buildup 評価結果
既存手法 vs. 提案手法 : フロー指向を区別して制御することの効果
デッドライン vs. リンクコスト : リンク状況に対する挙動の効果
Fig10. Queue buildup負荷実験での70kbショートフローに対する95パーセンタイルFCT

## Slide 28: 評価実験 : ベンチマークトラフィック
ベンチマークトラフィックに対する負荷実験
  実際のデータセンターでの並列分散処理システムを想定したトラフィックに対する評価
  k= 4 FatTreeトポロジー : 16node, SL1, LL2
トラフィックパターン
  Websearch : 95%以上のデータが1MB以上の30%から構成
  Datamining : 100KB以下が80%以上, 95%のデータが35MB以上の4%から構成
Fig11.Websearch トラフィック分布
Fig12.Dataminingトラフィック分布

## Slide 29: 評価実験: ベンチマークトラフィック
実験環境：
  全ノードのうち75%がフロントエンド, 25%がバックエンド
ランダム性
  通信ノードの組み合わせ
  フローの発生間隔
  100回シミュレーションを実行
Table3. 各トラフィック生成情報
 | Websearch | Datamining
フロント エンド | パレート分布 a=1.5, μ=50[KB] 平均200msポアソン生起 | パレート分布 a=1.5, μ=10[KB] 平均200msポアソン生起
バック エンド | パレート分布 a=1.2, μ=10[MB] 平均2000msポアソン生起 | 800MB/n [bytes] n台のsenderノード
Parameter | Value
core-aggr | 400Mbps
aggr-edge | 200Mbps
edge-host | 100Mbps
RTT | 25μsec
Table4. Queue buildup評価シミュレーション環境

## Slide 30: Dataminingトラフィック評価結果
ロングフロー : 非常に大きなデータ転送, フロー数は少ない
レーンモデル : 指向を区別して通信することの効果
Fig13.Datamining負荷実験での [0kb, 100kb] ショートフローに対する99パーセンタイルFCT

## Slide 31: Websearchトラフィック評価結果
デッドライン vs. リンクコスト : 通信開始時の遅延の影響を改善
Fig14. Websearchトラフィック負荷実験での [0kb, 100kb] ショートフローに対する99パーセンタイルFCT

## Slide 32: 結論
データセンターでのショートフロー遅延問題の改善
  指向の異なるフローが混在し, ショートフローが遅延
提案手法
  データセンターレーンモデル : 指向によって通信経路を区別
  リンクコストベースの経路切替手法 : 経路状況に対応した経路切替
Queue buildupの問題を解決
  特に遅延の大きいフローへの改善
  実環境を想定したトラフィックでの検証
今後の課題
  バースト性のあるショートフロートラフィックに対する改善
  実環境での導入, 運用時の検討

## Slide 35: backup slides

## Slide 36: 提案手法：基本性能
提案手法の基本性能
  提案手法と既存技術との挙動の違いを示す.
  メトリック : スループット
トラフィックパターン：
・バックグラウンドフロー：iperfにより実験中継続してデータ転送
Fig11.SL1, LL2トポロジー
Table2.実験環境
項目 | スペック
帯域 | 100Mbps / 200Mbps
RTT | 25μsec
スイッチキュー長 | 100kB
ショートフローレーン
ロングフローレーン
node
node
Traffic
generator
Traffic
generator

## Slide 37: スループット検証
経路切替時にウィンドウサイズの増加が鈍化
リンクコストベースでは300msより早く切り替わる
Fig. SL1 – LL2トポロジーにおける各手法のスループット性能
提案手法には
=300msを設定

## Slide 38: Dataminingトラフィック評価結果
ショートフロー : フローサイズがとても小さい(平均10KB)
平均値FCTではあまり差がない
Fig1.dataminng負荷実験での (0, 100KB] ショートフローに対する平均FCT

## Slide 39: Websearchトラフィック評価結果
ロングフロー : 数10MBオーダーの通信, フロー数は多い
平均値FCTではあまり差がない(数ms)
Fig.Websearchトラフィック負荷実験での [0kb, 100kb] ショートフローに対する平均FCT

## Slide 40: 評価実験

## Slide 41: 基本性能 : スループット検証
輻輳制御の影響
切替前は1path分のスループット性能
Fig. SL1 – LL2トポロジーにおける
しきい値ベースのスループット性能
Fig. SL1 – LL2トポロジーにおけるリンクコスト
ベースのスループット性能

## Slide 42: 基本性能 : パラメータによる違い(α)
αが大きいと経路変化にアグレッシブに対応
αが小さいとデッドラインに大きく影響
Fig. SL1 – LL1トポロジーにおけるパラメータαを変化させた時の切替時間の変化

## Slide 43: 基本性能 : パラメータによる違い(γ)
γが大きいとデッドラインに大きく影響
γが小さいと経路状況に大きく影響
Fig. SL1 – LL1トポロジーにおけるパラメータγを変化させた時の切替時間の変化

## Slide 44: Websearchトラフィック評価結果
Repflow : ショートフロー複製によるオーバーヘッド
リンクコスト : 通信開始時の影響を改善
Fig.Websearchトラフィック負荷実験でのロングフローのスループット

## Slide 45: 考察 : Incast問題への対策
改善手法の一提案
  ショートフローのみにECMPの適用
トラフィックパターン：
  ショートフロー：70KB毎200msポアソン生起
    Senderノード数を2~18へ変化
Fig11.SL1, LL2トポロジー
Table2.実験環境
項目 | スペック
帯域 | 100Mbps / 200Mbps
RTT | 25μsec
スイッチキュー長 | 100kB
ショートフローレーン
ロングフローレーン
node
node
Traffic
generator
Traffic
generator

## Slide 46: 考察 : Incast問題への対応
SL2経路への単純な負荷分散の効果
Fig. Incast問題への対策

## Slide 47: ベンチマークトラフィック : トポロジー

## Slide 48: 実トラフィック解析環境
・・・
10 slaves
tcpdump
master
位置づけ
データセンタートラフィックの一例として, 広く利用
されている並列分散処理システムの生成する通信を観測
並列分散処理アプリケーション
・Presto : hadoopベース分散SQLエンジン
・定常状態：処理ノードの監視, データベースの更新
・ジョブ実行：クエリー, 検索結果の出力
測定
・定常状態：ジョブ命令を与えていない中で約10時間程度
・ジョブ実行：処理ノード全体に対し１分程度で完了するジョブ
・ジョブ：" \select from$テーブルwhere $条件"
Fig3. 実トラフィック解析環境

## Slide 49: 実トラフィック解析：トラフィック量
ショートフローの割合が大きい
フロー数は少ないがサイズの大きいフローが大部分の通信量を占める
Fig4. Presto クラスタの定常時のトラフィック分布
Fig5. Presto クラスタのジョブ実行時のトラフィック分布

## Slide 50: 実トラフィック解析：定常状態
管理ノードへのトラフィック量が多く、比較的通信時間が短いフローが存在している
長時間通信を行うフローが固定的に存在している
Fig5.管理ノードから見た定常時のトラフィッ
ク累積分布
Fig6.定常時トラフィック:同時接続数の分布
Notes: 続いて管理ノードと処理ノードという観点から見たときのグラフを二種類示します.
まずは定常状態から
割合と同時接続数を示したもの

## Slide 51: 実トラフィック解析：並列分散処理実行時
管理ノードへのトラフィック量が多く、長時間通信を行うフローが固定的に存在している
ジョブ開始直後にバースト性のあるトラフィック
Fig7.管理ノードから見たジョブ実行時のトラフィッ
ク累積分布
Fig8.定常時トラフィック:同時接続数の分布

## Slide 52: 実トラフィック解析：フロー完結時間
サイズが小さいフローであっても遅延が生じている
ショートフローの遅延問題
Fig9. Presto クラスタの2KB以下のフローのFCT

## Slide 53: 実トラフィック解析：考察
データセンター内ネットワークを想定したトラフィックの特徴
  管理ノードへ送信されるトラフィック量は大きい
  長い時間通信を行うフローが固定的に存在している
  ジョブ実行時の管理ノードへのトラフィックには, フローサイズも小さく, バースト性がある
検討すべきトラフィックパターン[8]
ジョブ開始時のバースト性のあるショートフロートラフィック
バックグラウンドトラフィックが通信している中で, 低レイテンシ通信が求められているショートフローの通信
[8] Alizadeh, Mohammad, et al. "Data center tcp (dctcp)." ACM SIGCOMM computer communication review 41.4 (2011): 63-74

## Slide 54: 性能障害：スイッチ
並列分散処理のアーキテクチャ：マスタースレーブ
データセンターで用いられる機器：汎用的なもの
  メモリ量が限られている[20]
  基本的に1NIC, 1CPUコアで処理が行われる[16]
スイッチでの性能障害
Incast：短期間に一つのNICに多数のフローが集中する
Queue buildup：レスポンスに影響しないバックグラウンドトラフィックがNICキューを圧迫
Fig10.スイッチで引き起こすボトルネック
[16] Microsoft corporation. scalable networking with rss, 2005.
[20] P. Agarwal, B. Kwan, and L. Ashvin. Flexible buffer allocation entities for traffic aggregate containment. US Patent 20090207848, August 2009.

## Slide 55: 性能障害：エンドノード
エンドノードでのボトルネック：受信処理での割り込み
  i.e. 1GbEの64バイトフレームの最大受信可能数：毎秒150万
割り込み回数を抑え、CPUリソースを効率的に利用する
割り込み処理：interrupt coalescing, ポーリング
  一定期間待ってからまとめて割り込ませる
  高負荷時に即座に処理することができない
プロトコル処理：Receive Side Scaling(RSS), オフロード
  複数の受信キューを持ったNICを用いてキューを分散させる
  CPUにかかるネットワーク処理の負荷を軽減
  構造の複雑化, 即座に処理できない

## Slide 56: データセンターレーンモデルの実装

## Slide 57: 並列分散処理アプリケーション

## Slide 58: 検証実験

## Slide 59: 検証実験
検証1：中継スイッチに対する負荷実験
  バックグラウンドトラフィックが利用しているスイッチNICを回避しショートフローのフロー完結時間(FCT) が改善できる
トラフィックパターン：
・ショートフロー：70KB毎10ms一様分布, 3種類のルート
・バックグラウンドフロー：実験中継続してデータを転送する
Fig11.検証１トポロジー
Table2.実験環境
1.NIC共有
2.スイッチ共有
3.独立
ノード
スイッチ
スイッチ
ノード
項目 | スペック
OS | Linux 3.13.0
CPU | Intel Xeon CPU L3426
メモリ | 4GB
NIC対応ドライバ | E1000(RSS off)
リンク | 100M

## Slide 60: 検証実験1：結果
バックグラウンドフローと経路およびNICを共有した影響で一部のフローが大きく遅延
NICを共有した影響は小さい(伝送遅延は小さい)
・箱ひげ図の上端
は95パーセンタイル値
Fig12.中継スイッチに対する負荷実験での 70kb ベンチマークトラフィックに対するフロー完結時間とリンク利用率

## Slide 61: 検証実験2
検証実験2：エンドノードに対する負荷実験
    バックグラウンドトラフィックが利用しているエンドノードNICを回避しショートフローのフロー完結時間(FCT) が改善できる
トラフィックパターン：
  ショートフロー：70KB毎10ms一様分布, 3種類のルート
  バックグラウンドフロー：実験中継続してデータを転送する
Fig13.検証2トポロジー
NIC分散
NIC共有

## Slide 62: 検証実験2：結果
単一NIC に対して二つのトラフィックが集中したことによる負荷分散の効果
・箱ひげ図の上端
は95パーセンタイル値
Fig14.エンドノード に対する負荷実験での 70kb ベンチマークトラフィックに対するフロー完結時間とリンク利用率

## Slide 63: 実機での検証