## Slide 1: 進捗報告 データセンター環境におけるショートフロー通信改善手法の一提案
Sekiya laboratory M2
Fujii Shogo

## Slide 2: 提案手法

## Slide 3: 提案手法：想定環境
性能障害ボトルネック：単一NICへの負荷集中
想定環境：マルチパス環境(i.e. Multipath TCP)
  複数のNICにより複数の通信経路がある
  既存の実装ではサイズの小さいフローの場合複数経路を使えない
  コネクションを確立した経路を通信完了まで使い続ける
仮定：
複数の経路を利用し, それぞれのキューに負荷を分散させるようにトラフィック制御を行うことで, ショートフローの遅延を改善
複数経路のうちロングフローレーン(LFL), ショートフローレーン(SFL) を設置し, 優先度によって切り分けて通信を行う

## Slide 4: 想定するシナリオ
dst
src
SFL
LFL
dst
src
通信直後
一定時間後
10
15
60
70
100
150
60
70
SFL
LFL

## Slide 5: 提案手法
RTTモデル化
：伝播遅延
：リンク伝送遅延
：キュー遅延
：キュー遅延
：リンク上のパス数
単純化
：キュー長
：リンク容量

## Slide 6: 提案手法
相対キュー遅延
リンクコスト関数
：相対遅延量
：最小RTT
：最小キュー遅延
For SFL：
For LFL：
：リンクコスト
：リンクコスト
α~δ：パラメータ
ta(t)
ν(t)
リンクコスト値によって経路を決定し、
ロングフローであるかどうかの判定を行う

## Slide 7: 提案手法
RTTのロバスト最適化ーCUSUMカルマンフィルタ
Jacobsson, Krister, et al. "Round trip time estimation in communication networks using adaptive kalman filtering." (2004).
状態空間モデル
誤差についてはガウス性白色雑音(期待値0, 相互相関0, 分散値はσ^2 )
：観測RTT
：RTT予測値
：推定誤差
：離散変数
：観測誤差

## Slide 8: 提案手法
CUSUMカルマンフィルター
観測更新と時間更新を逐次行っていく
リンクコスト関数も平滑化されていくのでは。。
→実装していきます。
CUSUMアルゴリズム

## Slide 9: 検証点
IPペアリングの問題
  途中のキュー情報を見て切り替えるのか?
  エンドノードだけからしか情報が得られないけど。。
フローが発生した時点でのリンクコストを知っていないといけない
  フローが発生していないNIC(ルート)にも定期的にpingを飛ばして監視するのか?
  フローが発生してる時はいいけど

## Slide 10: 経路選択についての考察2
ショートフロー vs. ロングフロー
  ショートフローのサイズはともかく, 300[ms]以内で終わるべき
  それを超えるとロングフローであるとし, 「経過寺間が短いものは優先度が高い」という仮定を立てる
  MPTCPを使って, 通信中に経路を変更できない
    初めのIPペアに依って経路が決まる
    アプリケーションはそこまで意識したくない!
Aggregation
End-node
10.0.0.1/24
10.0.0.2/24
10.0.1.1/24
10.0.1.2/24
こっちに流したい

## Slide 11: シナリオ
通信開始直後は全てのフローをショートであると仮定し, オンロードレーンを使う
長時間占有するようなら(Deadlineを超えるなら)オフロードレーンへ
Aggregation
End-node
10.0.0.1/24
10.0.0.2/24
10.0.1.1/24
10.0.1.2/24
オフロードレーン
オフロードレーン
オンロードレーン
オンロードレーン
オンロードレーンの選択については
  フロー数ベース
  通信劣化ベース
10.0.2.1/24
10.0.2.2/24
10.0.3.1/24
10.0.3.2/24

## Slide 12: ルーティング

## Slide 13: ルーティング

## Slide 14: 経路選択についての考察1
エンドノードへのアプローチ
  基本的に自ノードのNICポート, CPUコアの負荷情報しか得られない
  Partition-Aggregation形式の通信を想定し, 通信中のフローに関しては情報が取得可能(完全な解ではない)
Aggregation
End-node
空いてそう…
通信してるんだけど？

## Slide 15: 今後の修論までの計画
提案手法の実装、理論解析ー11月上旬
実装、評価ー11月末
12/19α版提出
最終実験結果ー年内
01/16ベータ版提出
01/30最終版提出

## Slide 16: 修論章立て
Introduction
関連研究
データセンターネットワーク
  トポロジー
  Multipath TCP
  並列分散処理
  トラフィックシナリオ
  実トラフィック解析
  性能障害
    スイッチ
    エンドノード
提案手法
  理論、理論評価
  実装：アルゴリズム（平滑化等）
評価実験orシミュレーション
まとめ

## Slide 17: 検証実験

## Slide 18: 検証実験
検証：バックグラウンドトラフィックが利用しているインタフェースを回避しショートフローのフロー完結時間(FCT) が改善できる
検証1：中継スイッチに対する負荷実験
トラフィック
・ショートフロー：70KB毎10ms, 3パターン
・バックグラウンドフロー：実験中継続してデータ
を転送する
Fig8.検証１トポロジー
Table2.実験環境

## Slide 19: 検証実験1：結果
バックグラウンドフローと経路およびインターフェースを共有した影響で一部のフローが大きく遅延
Path2ではインターフェースを共有した影響は小さい(伝送遅延は小さい)
・箱ひげ図の上端
は95パーセンタイル値

## Slide 20: 検証実験2
検証実験2：エンドノードに対する負荷実験
トラフィック：検証1と同じ
・ショートフロー：70KB毎10ms, 3パターン
・バックグラウンドフロー：実験中継続してデータ
を転送する
Fig10.検証2トポロジー

## Slide 21: 検証実験2：結果
単一NIC に対して二つのトラフィックが集中したことによる負荷分散の効果
・箱ひげ図の上端
は95パーセンタイル値

## Slide 22: 結論
データセンターにおけるショートフロー遅延の問題を解決する為に, 二つの検証を行った
実環境トラフィックの解析
  二種類のトラフィックパターンにより汎用的なシングルキューNIC を用いたネットワーク機器で機能障害が引き起こされる
改善手法に向けての予備実験
  スイッチ、エンドノードに対して複数のNICを用いた負荷分散によりショートフローのFCTを改善できた