## Slide 1: Progress report 進捗報告
Sekiya laboratory M2
Fujii Shogo

## Slide 2: 今やっていること
提案手法の実装(ns-3dce)
  簡易版(実装中)ー通信時間のしきい値を設定、しきい値を超えるとパスを切り替える
  To do
    マルチパスで通信する際のペア問題
    ウィンドウサイズの割り当て
    しきい値をトリガーにして切り替え
      RTT, タイマー周りの実装の把握
  コスト計算ベース手法の実装

## Slide 3: マルチパスで通信する際のペア問題
    マルチパスで通信する際のペア問題
  シミュレーション環境：二経路
  2ペア欲しい。けど、4ペアできる。。
  ずれると、行きと帰りで異なる経路を通る
Client
Server
10.0.0.1/24
10.0.0.2/24
10.0.1.1/24
10.0.1.2/24

## Slide 4: コネクション確立のおさらい
TCPセッション
MPTCPサブフロー
sender
receiver
SYN
SYN+ACK
ACK
Add Address
Add Address
sender
receiver
SYN
SYN+ACK
ACK
MP JOIN
新しいアドレスに対して

## Slide 5: アドレスのペア問題
    目的：通信経路の状況によって通信を切り替えるため、息も帰りも同一経路であることが望ましい
    Client側
      add addressの数を見て、生成すべきサブフローの数を得る
      新規に追加されたaddress IDを基にサブフロー生成
Client
Server
ID:0
10.0.0.1/24
ID:0
10.0.0.2/24
ID:1
10.0.1.1/24
ID:1
10.0.1.2/24

## Slide 6: 実装：アドレスのペア問題
sk構造体にレーン情報を入れる
  skc_daddr, skc_saddr…lane_info, time_limit
lane_info:インターフェースごとに
  ショートフローレーン->0
  ロングフローレーン->1
time_limit
  ソケットが作成された時間＋しきい値を格納

## Slide 7: ウィンドウサイズの割り当て(on/off)
簡易版：現状の実装
  サブフローのコネクション確立call(create_subflow_worker)が発生した時に判断
    しきい値を超えるまでmsleepさせる。
    メインフロー：しきい値を越えるとcwnd=0
デモムービー
提案手法：コスト計算ベース(実装中)
  RTT関連の情報を利用

## Slide 8: 関連研究
データセンター環境におけるショートフロー遅延の改善
  キュー長の改善：DCTCP(2010), HULL(2012)
  優先度に基づいたスケジューリング：D3(2011), PDQ(2012), DeTail(2012), pFabric(2013)
  再送制御の高速化： FastLane(2013), DIBS(2014), CP(2014)
提案された手法のすべてがスイッチに対して既存の実装の修正が必要
⇔RepFlow(2013)アプリケーションの書き換えが必要
実環境への適用が困難

## Slide 9: 実験について
RepFlow
  二つ経路があれば、二つに流して、早く通信が終了した方がより良いもの。
  問題点
    通信が長くなると有利ではなくなる
実験項目
  RepFlow vs 提案手法
  各種パラメータの設定の違い
  etc…

## Slide 10: 今後の修論までの計画
12/19α版提出
実装、実験、理論解析
最終実験結果ー年内
01/16ベータ版提出
01/30最終版提出

## Slide 11: 修論章立て
Introduction
関連研究
データセンターネットワーク
  トポロジー
  Multipath TCP
  並列分散処理
  トラフィックシナリオ
  実トラフィック解析
  性能障害
    スイッチ
    エンドノード
提案手法
  理論、理論評価
  実装：アルゴリズム（平滑化等）
評価実験orシミュレーション
まとめ