## Slide 1: Progress report 進捗報告
Sekiya laboratory M2
Fujii Shogo

## Slide 2: 実験について
実験項目
  RepFlow vs 提案手法(コストベース、しきい値ベース) vs pure–MPTCP
検証項目
  基本性能->提案手法がどういった挙動を示すのか
    スループット. (pure-MPTCPと同じくらい出るのか?、時系列毎に)
    パラメータごとの挙動の移り変わり
    incastトラフィック：10対1通信。1MB/nのクエリー(2kb..)
    queue-buildupトラフィック:4対1通信、ロング2本、20kbショート1本
  benchmarkトラフィック(FatTreeトポロジー、パレート分布(ロングテール))
    web searchトラフィック
    map reduceトラフィック

## Slide 3: シミュレーション実験について3パターン
実験環境ー実機での構成に従って。
ボトルネックリンク
ショートフローレーン
ロングフローレーン

## Slide 4: スループット検証
SL1ー LL2トポロジー
Deadline, Link costはthreshold=300msに設定

## Slide 5: パラメータ検証、切り替わりの挙動の違い
α, β
  リンクコスト関数の立ち上がり, 値が大きいと混雑に対してよりアグレッシブな挙動
γ, δ
  しきい値を超えるまでの挙動, 値が大きいとしきい値を超えた時の増加の速さが大きくなる
検証：SL, LLに通信負荷をかけた時の切り替わるタイミングの変化 (SL1, LL1)
For SFL：
For LFL：

## Slide 6: パラメータ検証、切り替わりの挙動の違い
SLに対する負荷, ショートフローを200msに1回送信
For SFL：
For LFL：

## Slide 7: パラメータ検証、切り替わりの挙動の違い
SLに対する負荷, ショートフローを200msに1回送信
For SFL：
For LFL：

## Slide 8: パラメータ検証、切り替わりの挙動の違い
LLに対する負荷, 十分大きなデータを継続して送信
For SFL：
For LFL：

## Slide 9: 評価実験: Queue buildup
Queue buildup に対する負荷実験
    バックグラウンドトラフィックとクエリートラフィックが混在している中でフロー完結時間(FCT) が改善できる
  トポロジー
Fig13.検証2トポロジー
ShortFlow receiver
BackGround
sender
8-pod FatTreeトポロジーでの
1podにおける通信を想定
2ノードはバックエンド
バックグラウンドトラフィックを受ける
6ノードはフロントエンド
クエリートラフィックを送る
aggregation
nodes
core

## Slide 10: 評価実験: Queue buildup
トラフィックパターン：
  ショートフロー：70KB毎200msポアソン生起
  バックグラウンドフロー：実験中継続して通信する十分なデータを通信する
    Senderノードを0 ~ 10に変化させ, バックグラウンドトラフィックの通信負荷に対する評価を行う
ランダム性
  ショートフローの発生間隔
  100回シミュレーションを実行
Fig13.検証2トポロジー

## Slide 11: Queue buildup 評価結果
MPTCP, RepFlow : 通信負荷が大きくなるにつれて遅延
提案手法 : 負荷の影響が小さくなっている
Fig.Queue buildup負荷実験での 70kb ショートフローに対する平均FCT

## Slide 12: Queue buildup 評価結果
それぞれのフローを区別して通信することの効果
リンク状況に対する挙動の効果
Fig.Queue buildup負荷実験での 70kb ショートフローに対する95パーセンタイルFCT

## Slide 13: 評価実験 : ベンチマークトラフィック
ベンチマークトラフィックに対する負荷実験
  実際のデータセンターでの並列分散処理システムを想定したトラフィックに対する評価
  k=8 FatTreeトポロジー : 128node
トラフィックパターン
  web-search : 95%以上のデータが1MB以上の30%から構成
  data-mining : 100KB以下が80%以上, 95%のデータが35MB以上の4%から構成

## Slide 14: 評価実験 : ベンチマークトラフィック
実際のデータセンターで通信するトラフィックを想定
ショートフロー[0kb, 100kb]と想定
web-search
data-mining

## Slide 15: 今やっていること
提案手法の実装(ns-3dce)
  簡易版(実装中)ー通信時間のしきい値を設定、しきい値を超えるとパスを切り替える
  To do
    マルチパスで通信する際のペア問題
    ウィンドウサイズの割り当て
    しきい値をトリガーにして切り替え
      RTT, タイマー周りの実装の把握
  コスト計算ベース手法の実装
  3パス以上の場合の実装
  シミュレーション環境構築、実験

## Slide 16: マルチパスで通信する際のペア問題
    マルチパスで通信する際のペア問題
  シミュレーション環境：二経路
  3ペア欲しい。けど、9ペアできる。。
  ずれると、行きと帰りで異なる経路を通る
Client
Server
10.0.0.1/24
10.0.0.2/24
10.0.1.1/24
10.0.1.2/24
10.0.2.1/24
10.0.2.2/24

## Slide 17: コネクション確立のおさらい
TCPセッション
MPTCPサブフロー
sender
receiver
SYN
SYN+ACK
ACK
Add Address
Add Address
sender
receiver
SYN
SYN+ACK
ACK
MP JOIN
新しいアドレスに対して

## Slide 18: アドレスのペア問題
    目的：通信経路の状況によって通信を切り替えるため、息も帰りも同一経路であることが望ましい
    Client側
      add addressの数を見て、生成すべきサブフローの数を得る
      新規に追加されたaddress IDを基にサブフロー生成
Client
Server
10.0.0.1/24
10.0.0.2/24
10.0.1.1/24
10.0.1.2/24
10.0.2.1/24
10.0.2.2/24

## Slide 19: アドレスのペア問題ー現状の実装
    create_subflow_worker : サブフローを作るハンドラー
      サーバ側のaddが残っている状態で起動してしまう
      現状生成できる2つのサブフローを生成
      残りはaddされたタイミングで生成する
Client
Server
10.0.0.1/24
10.0.0.2/24
10.0.1.1/24
10.0.1.2/24
10.0.2.1/24
10.0.2.2/24
サーバ側のaddが残っている状態で起動してしまう

## Slide 20: 実装：アドレスのペア問題
sk構造体にレーン情報を入れる
  skc_daddr, skc_saddr…lane_info, time_limit
lane_info:インターフェースごとに
  ショートフローレーン->0
  ロングフローレーン->1
time_limit
  ソケットが作成された時間＋しきい値を格納

## Slide 21: 提案手法
相対キュー遅延
リンクコスト関数
：相対遅延量
：最小RTT
：最小キュー遅延
For SFL：
For LFL：
：リンクコスト
：リンクコスト
α~δ：パラメータ
ta(t)
ν(t)
リンクコスト値によって経路を決定し、
ロングフローであるかどうかの判定を行う

## Slide 22: シミュレーション実験について3パターン
実験環境ー実機での構成に従って。
ボトルネックリンク
ショートフローレーン
ロングフローレーン

## Slide 23: シミュレーション実験について
実験環境ー実機での構成に従って。
ボトルネックリンク
ショートフローレーン
ロングフローレーン

## Slide 24: シミュレーション実験について
ショートフローレーンが二つある場合。
  ホストごとに通る経路を変える
  偶数ホスト、奇数ホストごとに