## Slide 1: インターネットの仕組み Webで家からアメリカのサーバまで
2013/05/02
藤居翔吾

## Slide 2: 概要図
AS
日本
アメリカ
Host
ルータ
ONU
OLT
光分配器
L2−SW
IX
IX
ルータ
同様のもの
LAN
WAN
AS

## Slide 3
インターネットを使うためには
プロバイダと契約しなければならない

## Slide 4: プロバイダとの契約
プロバイダと契約すると, IPアドレスを一つ発行する
  ホスト1台しかつなげないので, ルータがプライベートIPアドレスを発行
  IPアドレスにはネットワーク部とホスト部があるがホスト部の一部をサブネット部として利用することで、ネットワーク単位を小さくする。
    IPアドレスの枯渇を解消
    トラフィックを分離、分割することで、セキュリティ、性能、管理を向上させる
NAT-プライベートアドレスとグローバルアドレス、ポート番号を変換する(L3)
  ルータがNATテーブルにより1対1に対応させる
  ポート番号も変換することで、アプリケーションを識別でき、複数のホストとやり取りできる
PPPoE-Ethernetを利用し2点間を接続してデータ通信を行うための通信プロトコル(L2)
  プロバイダから発行されたID, パスワードを使って、認証を行う
  認証には、CHAP、チャレンジ/レスポンス方式により、パスワードが暗号化される

## Slide 5
ルータ
インターネット
グローバルIPアドレス
200.1.1.1
プロバイダから
一つ貰える
プライベートアドレス使用
10.1.1.1/24
10.1.1.99/24
1040
1050
グローバルアドレス使用

## Slide 6
ONU
PPPoEサーバ
インターネット
プロバイダから支給された
IDとパスワードを格納し
認証を行う

## Slide 7: プロトコル
CSMA/CD
  イーサネットでの制御方式、送信したいノードは伝送路が空いているか確認する。もし、コリジョンを検知したら、ジャム信号を発し、ランダム時間待機させ、再度CSを開始する
CSMA/CD
  無線LANでの制御方式、伝送媒体が電波なので、CSMA/CDとは異なるプロトコル。アクセスポイントがキャリアセンスを受け取ったら、送信禁止時間を他のコンピュータに通知する。（隠れ端末問題対策）
TCP(トランスポート層)
  コネクション型プロトコルにより、信頼性のあるデータ転送が可能。3ウェイハンドシェイク（接続要求→接続要求＋確認応答→確認応答）により、TCPコネクションを確立する
UDP(トランスポート層)
  コネクションレス型プロトコルにより、リアルタイム性のあるデータの転送が可能。TCPのヘッダが標準20バイトに対し、UDPは8バイトなので、通信効率が良い
フロー制御
  バッファが満杯の状態が続くと、フレームが次々破棄されてしまうため、再送処理が転送効率が低下する。そこでスイッチから送信元のポートにバックプレッシャーを送信し、擬似的なコリジョンを発生させる。全二重通信の時には、PAUSEフレームを送信し、停止する時間を通知し、より細かいフロー制御ができるようになる。

## Slide 8: 概要図
AS
日本
アメリカ
Host
ルータ
ONU
OLT
光分配器
L2−SW
IX
IX
ルータ
同様のもの
LAN
WAN
AS

## Slide 9: LAN
レイヤ2-複数のホストをつなぐLANを形成する、MACフレーム
  レイヤ2スイッチ
    MACフレームを扱い、LANを構成する。MACアドレスによって転送先を決める
    MACアドレスとポートの対応表（MACアドレステーブル）を持っている
レイヤ3-LAN同士の接続、IPパケット
  ルータ L3
    ルーティングをソフトウェアで処理、様々なプロトコルに対応
  レイヤ3スイッチ
    ポートの数が多く、論理的に分割することもできる（VLAN）、LANスイッチ+ルータ
    ルーティングをハードウェアで処理
VLAN-スイッチ内部で論理的にLANを分割する
  ブロードキャストドメインを定義する
  一般には、複数のスイッチを使用してネットワークを構成するが、フラッディングを繰り返し、ブロードキャストが永遠にループする
  ツリー構成にしてループを防ぐ機能がスパニングツリー（冗長化）
  リンクアグリケーション-物理リンクを論理的にまとめる（負荷分散）

## Slide 10
スイッチ
1
2
3
4
A
B
C
D
MACアドレス | VLAN
A | 10
B | 10
C | 20
D | 20
スイッチは同じVLANに接続しているかチェック
するだけで、IPアドレスはチェックしない
VLAN IDの範囲は1~4095まで

## Slide 11: 概要図
AS
日本
アメリカ
Host
ルータ
ONU
OLT
光分配器
L2−SW
IX
IX
ルータ
同様のもの
LAN
WAN
AS
WAN

## Slide 12: WAN周辺の技術
WAN:プロバイダのWANサービスを利用し、地理的に離れた拠点のLANを相互に接続するためのネットワーク
  回線交換方式
    プロバイダが用意したネットワークを共有して利用する。Webアプリケーションでは、パケット交換モードにより、回線を占有しないモードが使われる
カプセル化プロトコル：WANの回線にデータを送信するためには、接続先の回線に応じてヘッダやフッダを付ける（カプセル化）必要がある。
  HDLC(High-level Data Link Control)：L2プロトコル、HDLCヘッダにはネットワーク層プロトコルを識別できないため、L3でマルチプロトコルを扱えない、実際にはベンダごとに拡張され、異なるベンダではHDLCによる接続を確立できないことがある
  PPP:L2プロトコル標準化されたプロトコルで、異なるベンダ間でも接続可能、ネットワーク層プロトコルを識別が可能でL3でマルチプロトコルを扱える、認証、マルチリンク等のオプション(LCP, NCP)がある

## Slide 13: WANサービス
IP−VPNサービス：キャリアが構築したIP網を介して拠点間のトラフィックを中継するVPNサービス
  レイヤー3VPNサービス：設定や運用は通信事業者に依存、自由度は低い（送信プロトコルはIP,ルーティングプロトコルもStaticもしくはBGPのみ）
広域イーサネット：ネットワーク構成の自由度が高いため、柔軟なネットワーク設計が可能となる
  レイヤー2VPNサービス：接続拠点全てのルーティング情報を全拠点のCPEに設定する必要があるが、多様なルーティングプロトコルを設定可能,自由度が高い
MPLS(MultiProtocol Label Switching):IPパケットの前方にヘッダ（ラベル）を付加し、MPLSルータはIPヘッダではなく、ラベルを見て転送処理する。これによりパケットを高速に転送することができる。また、ラベルにより経路を制御できるため、トラフィックの分散なども可能。
MPLSは、IPでもEthernetでも使え、最近では主にVPNやQoS(優先サービス)として使われる（ルータのハードウェア化に伴う転送速度改善の呷り）

## Slide 14: WAN内でのルーティング
ルーティング：あて先ホストまでパケットを届けるために経路制御を行い、中継する機能。基本的には、ルータはパケットのルーティングの際に、ルーティングテーブルを参照する。
ロンゲストマッチ（最長一致詮索）：IPパケットを転送するための複数のルート情報が存在するとき、あて先ネットワークアドレスのビットが最も長く一致するルートを最適ルートとする。
スタティック・ルーティング
  経路選択を手動で設定するため、ルート決定のためのCPU処理やトラフィックが発生しない。
  指定したルートがダウンした場合、他の有効なルートに切り替えられない
ダイナミック・ルーティング
  ルーティングプロトコルを利用し、ルート情報を自動的にルーティングテーブルに追加する。障害発生時にも、ルート変更により対処できる
  設定ミスや機器障害により誤った経路が決定されると、通信不通になる
  最悪、経路ループを引き起こし、CPU負荷やトラフィックが増大し、ダウンしてしまう

## Slide 15: ルーティングプロトコル
内部ゲートウェイプロトコル(IGP:Interior Gateeway Protocol)
AS内で使用するプロトコル
  RIP−距離ベクトル型ルーティングプロトコル。メトリックとしてホップ数を使用（ホップ数が少ないルートが最適）。定期的に隣接するルータにルート情報を通知する
  OSPF-リンクステートプロトコルにより、ネットワーク全体の構成図を再現して最適なルートを決定する
    メトリックはパスコスト。パスコストは管理者が手動で設定もできるし、帯域幅を元に自動算出も可能
    ルータIDやパスコスト値等のリンクステート情報(LSA)をマルチキャストで通知。故に、すべてのOSPFルータが同じDBを持つ。DBからSPFツリーを作成し、最適ルートを決定する
    SPFツリーは、ダイクストラアルゴリズムを用いる
    ダイクストラアルゴリズムは二木探索みたいな感じ

## Slide 16: 概要図
AS
日本
アメリカ
Host
ルータ
ONU
OLT
光分配器
L2−SW
IX
IX
ルータ
同様のもの
LAN
WAN
AS

## Slide 17: インターネット
インターネットでは、様々な組織が構築したネットワークを相互接続したネットワークである。各ASは自身のネットワークは管理するが、他のASの管理はしない。
AS間のルーティングプロトコルとして、外部ゲートウェイプロトコル(EGP)野一つとしてBGPがある
BGP（Border Gateway Protocol）
  パスベクトル型ルーティングプロトコル
  パス属性は10種類以上あり、詳細なポリシによりループのないルーティングを実現
  ネットワークに変更が発生したときのみ、差分情報をBGPアップデートする
  クラスレスアドレスによりルート集約を行うことにより、ルート情報の量を減らすことができる
  TCP接続により信頼性のあるルーティング情報の通知ができる
  各ASにAS番号を割り当て、経由してきたAS番号を運ぶことで、最適な経路決定や、ループを検知する

## Slide 18: 概要図
AS
日本
アメリカ
Host
ルータ
ONU
OLT
光分配器
L2−SW
IX
IX
ルータ
同様のもの
LAN
WAN
AS

## Slide 19: Webアクセス
HTTP-Webアクセスを行うためのプロトコル、TCP/IPにより接続
HTTPによりWebサイトへアクセスする。Webアクセスは以下のようなシークエンスで行われる
  ユーザがWebブラウザにURLを入力する
  WebブラウザがHTTPリクエストをURLで指定されたWebサーバへ送信する
  Webサーバがリクエストを解析する
  WebサーバがHTTPレスポンスと要求されたファイルをWebブラウザへ返信する
  Webブラウザが受信したデータを解析して表示する
URL：インターネット上のデータの場所を示す。
  e.x) 「http://www.google.co.jp/intl/ja/services/」なら、www.google.co.jpがホスト名、それ以下はパス名
DNS−ホスト名とIPアドレスの対応付け
  ホスト名とはTCP/IPの世界で人間が理解しやすいようにつけられたコンピュータの名前である。ホスト名とIPアドレスの対応付けを行うことを名前解決という
  一般にDNSはDNSサーバで対応付けが一元管理されている
  しかし、DHCP等で動的にIPアドレスが割り当てられている場合、DNSサーバの更新が必要。ダイナミックDNSにより、DNSクライアントから更新要求があった場合、動的に対応することができる