## Slide 1: TCPスループットの確率的予測

## Slide 2: Paper 1
Title : TCPスループットの確率的拡散予測に基づく映像配信制御
吉田 裕志 : NECサービスプラットフォーム研究所
インターネットコンファレンス2011

## Slide 3: Introduction
Motivation :
  映像の高微細化による映像ビットレートの増加
  適応配信方式
    ネットワーク状況に応じて, レート制御する
  従来の方式は今現在のTCPスループットに適応するレート制御をしている
Methodology
  将来のTCPスループット変動の予測に応じたレート制御
  Wiener過程に基づいた確率的拡散予測

## Slide 4: 確率的拡散予測
TCPスループットの変動要因
RTT
パケットロス
可用帯域
クロストラヒック
電波状況etc..
確定的に決定できない
確率的な広がりを予測する

## Slide 5: Wiener過程に基づく確率的拡散予測
Wiener過程-定義
  は独立増分である
  は に従う
  W(0)=0かつW(t)はt=0で連続である
TCPスループットがWiener過程に従って変動すると仮定すると, 時間t秒後のTCPスループットxの確率密度関数f(x, t)は
：現在時刻でのTCPスループット
：分散

## Slide 6: Wiener過程に基づく確率的拡散予測
拡散性
  を計算することで確率的拡散を予測できる
  αは確率的拡散の予測範囲を定める定数
区間推定における信頼区間
ex.)
α=3の時, の範囲にTCPスループットが収まる確率は99.7%となる.

## Slide 7: Wiener過程に基づく確率的拡散予測

## Slide 8: 予測精度検証
検証手順
  TCPスループットデータの採集
  確率密度関数の計算
  確率的拡散の予測精度

## Slide 9: (1)TCPスループットデータの採集
手法
  TCPスループットの計測はI[sec]単位で行う
実網を用いた評価
  インターネット上に配置されたサーバからモバイル端末へのup/down linkのTCPスループット
  I=2[sec]単位で計測
  都内19カ所から3G/3.5G, WiFi-hotspot
  それぞれ10分間=300単位時間ずつ計測
  累計 19 × 2(down/up) × 300単位 = 11400単位

## Slide 10: (2)確率密度関数の計算
確率密度関数を求めるためにσとµを計算する
  σの計算(不偏推定量計算)過去n時間分(n=30
  µ(最小二乗法)過去m時間分(m=10

## Slide 11: (2)確率密度関数の計算
スループットデータx(t)の正規化

## Slide 12: (3)予測精度
標準偏差
標準偏差:
として理論値を設定
高精度に予測できている

## Slide 13: (3)予測精度
精度評価
各単位時間t
における誤差
予測精度
t > 10において
予測精度が約87%だった

## Slide 14: 確率的拡散予測に基づく適応配信方式
映像配信システムの構成
r : 映像ビットレート[bps]
x : TCPスループット[bps]
: 残余時間[sec]
p : 再生レート[-]

## Slide 15: 映像配信システムの数学モデル
微分方程式
： 残余再生時間の増分
：実際に再生した映像データ[sec]
：新たにバッファに蓄積した映像データ[sec]

## Slide 16: 確率的拡散予測によるレート制御
確率的拡散予測として を採用
  変動に対する安全策
[0, T] でr, pが一定だとすると

## Slide 17: 確率的拡散予測によるレート制御
レート制御 – フィードバック
  T[sec]後の残余再生時間Tp(T)を目標値Tr(T)に近づける
この操作を制御インターバルごとに行い, Tr以上のバッファを常に持つようにする

## Slide 18: 評価実験
7種類の映像データ
  250, 350, 500, 750, 1000, 1250, 1500[kbps]
  計300[sec]を2[sec]毎にフラグメントされている
  2種類のTCPスループットデータでエミュレート

## Slide 19: 評価実験

## Slide 20: 評価実験
予測なし方式
  将来のスループットを現在時刻のスループットと仮定,
確定的予測方式
  将来のスループットを と仮定
確率的拡散予測方式
  将来のスループットを と仮定

## Slide 21: 実験結果(1)
予測なし方式
確定的予測方式
確率的拡散予測方式

## Slide 22: 実験結果(2)
予測なし方式
確定的予測方式
確率的拡散予測方式

## Slide 23: 考察
予測なし方式
  TCPスループットに追従するが、急な変動に対し対応できていない
TCPデータ1
TCPデータ2

## Slide 24: 考察
確定的予測方式
  増加傾向、減少傾向のときに追従性が改善
TCPデータ1
TCPデータ2

## Slide 25: 考察
確率的拡散方式
  安全策として、ビットレートを下げることで、残余時間を0にしない
TCPデータ1
TCPデータ2

## Slide 26: 考察
ビットレートを犠牲にして再生停止を回避

## Slide 27: 結論
Wiener過程でのモデリングにより、TCPスループットの確率的拡散を80%以上で予測できた
確率的拡散予測により変動が激しい環境でも高い再生停止回避能力を実現

## Slide 28: Future Work

## Slide 29: Future Work
予測で扱えるパラメータは何があるのか？
TCPスループットの予測には二つ方式がある
  History-Based(HB)方式 - ☆
    予測に時間がかかる
  Formula-Based(FB)方式
    精度が低い
Wiener過程で良いのか?
  幾何ブラウン運動？
確率密度関数
  正規分布以外は?

## Slide 30: Future Work
予測に使えるパラメータ
  ネットワークイベントログ(SNMO/syslog)
    フィルタリングが必要
    例)ToRとサーバ間のリンクのポートフラッピング
  NOC トラブルチケット
    サポートセンター
  トラフィックデータの監視
    SNMPポーリングによるログ
    直近5分の平均パケット数、サイズ
  トポロジーデータ

## Slide 31: Future Work
予測を使って何を防ぐのか？
  データセンターネットワーク内のリンク障害
    リンク障害 > デバイス障害
    リンク障害 – バースト性がある
    クロストラフィック – パケット割り込みによるキュー遅延
どのように防ぐのか?
  仮想化リンクの帯域制御(要検討)

## Slide 32: Future Work