## Slide 1: Progress report 進捗報告
Sekiya laboratory M1
Fujii Shogo

## Slide 2: 提案手法 – シナリオ
Conflict

## Slide 3: 提案手法もどき
Balancing!

## Slide 4: More considerations
MPTCP didn’t improve the finish time by extreme delay’s
They occurred packet drop at the beginning of the flows.
Full window
Intensive flow
Delay with loss
Extreme delay

## Slide 5: シミュレーション計画
仮説 : MPTCPでショートフローのコネクションをつなぐための経路を適切に選択する事で、性能が改善される
ロングフローが使っている経路にショートフローを流して遅延するのか?ショートフローは別の経路に流して改善されるのか?(改善されてほしい)
ショートフローが使う経路を適切に選択する事で、ロングフローとの衝突は避けられるか?(負荷が小さい経路を利用する事で回避)
  どうやって経路を選ぶのか?

## Slide 6: 仮説の検証について
shared connection – ハンドシェイクがバックグラウンドフローが占有している経路を使う
free connection – ハンドシェイクが空いている経路を使う
期待すべき結果
  ショートフロー
    シングルパスでしか通信できない
    free connectionで改善されてほしい
  ロングフロー
    複数経路使う事ができる
    shared connectionでもあまり変わらない
Scenario

## Slide 7: 仮説の検証2 : どうやって経路を選ぶのか
ショートフローのコネクション確立の経路は負荷の小さい経路を選ぶ必要がある
  エンドホストへのアプローチ : Round Robin
  スイッチへのアプローチ : 統計情報を用いる
  ショートフローとロングフローの区別
    事前に分かるためには…
    実装上は?
  前回>
    OSに前回の接続情報を保持しとけば?
Scenario

## Slide 8: 前回のフォローアップ
initial windowが遅延に関係してるのでは?
  Linux 2.6.32 => 3 * MSS (5840)
  Linux 3.0 => 10 * MSS(14600)
Host A
Host B
MP_CAPABLE
MP_CAPABLE
ACK + MP_CAPABLE
ADD ADDR
creating
new subflow!

## Slide 9: new subflowに関する検証
検討中 :
  しきい値 => 330~340KBでマルチパス or シングルパス
  デバッガ : mptcp_init4_subsocketsが呼び出される
分かった事
  330~340KBの通信時間 : 3sec
  MP JOINまでの時間 : 80ms
何がトリガーとなっているのか?
  レート、RTTを変えてみたものの、、
  送るデータの量に依存?

## Slide 10: シミュレーション
Scenario
シミュレーション環境
トポロジー: FatTree, oversubscripted 2 : 1
70KBの通信の完結時間を測定
10回シミュレーションを実行
シミュレーター
ns-3 dceを使用
MPTCP ver: 0.88
トラフィック : 200msに1回発生
10秒間測定
Parameter | Value
aggr-edge | 20Mbps
edge-host | 10Mbps
RTT | 80μs
Buffer | 100KB
任意に設定したパラメータ

## Slide 11: トラフィックパターン
MPTCP
コネクション
MPTCP
non コネクション
TCP
コネクション
connection
path
connection
path

## Slide 12: 結果
TCP vs.. MPTCP : 二つのフローが一つの経路を占有
connection path vs. MP JOIN path
  window size に違いがあるのでは? 経路の利用率も異なるのでは?
 | MPTCP (connection path) | MPTCP (MP JPIN path) | TCP (connection path)
average FCT[ms] | 157.262137 | 152.4661455 | 396.1696667
90percentile FCT[ms] | 203.9706 | 172.5184 | 904.357

## Slide 13: 考察
まだまだしっかり検証しないといけない。
  windowサイズは通信時間に従って大きくなる
    経路の利用率
  new subflow(MP JOIN) をつなぐまでの時間
    delayを大きくすれば、MPJOINまでの時間も遅延する。
    e.x.)500KB => 250, 250できれいに分けれない。

## Slide 14: Future work
実装
  シミュレーション検証の続き。
    ショートフローは経路選択が必要だ
座学
  カーネルコードを読む。
    ショートフローとロングフローとの区別
  (gdb) break mptcp_init4_subsockets等

## Slide 15: 質問
アクセラレータとは?
  ユースケース?
汎用サーバで専用機へ置き換える?