## Slide 1: Progress report 進捗報告
Sekiya laboratory M1
Fujii Shogo

## Slide 2: 提案手法 – シナリオ
Conflict

## Slide 3: 提案手法もどき
Balancing!

## Slide 4: More considerations
MPTCP didn’t improve the finish time by extreme delay’s
They occurred packet drop at the beginning of the flows.
Full window
Intensive flow
Delay with loss
Extreme delay

## Slide 5: シミュレーション計画
仮説 : MPTCPでショートフローのコネクションをつなぐための経路を適切に選択する事で、性能が改善される
ロングフローが使っている経路にショートフローを流して遅延するのか?ショートフローは別の経路に流して改善されるのか?(改善されてほしい)
ショートフローが使う経路を適切に選択する事で、ロングフローとの衝突は避けられるか?(負荷が小さい経路を利用する事で回避)
  どうやって経路を選ぶのか?

## Slide 6: 仮説の検証について
shared connection – ハンドシェイクがバックグラウンドフローが占有している経路を使う
free connection – ハンドシェイクが空いている経路を使う
期待すべき結果
  ショートフロー
    シングルパスでしか通信できない
    free connectionで改善されてほしい
  ロングフロー
    複数経路使う事ができる
    shared connectionでもあまり変わらない
Scenario

## Slide 7: シミュレーション
Scenario
シミュレーション環境
トポロジー: FatTree, oversubscripted 2 : 1
70KBの通信の完結時間を測定
10回シミュレーションを実行
シミュレーター
ns-3 dceを使用
MPTCP ver: 0.88
トラフィック : 200msに1回発生
サイズ : 70KB~2KB
10秒間測定
Parameter | Value
aggr-edge | 20Mbps
edge-host | 10Mbps
RTT | 80μs
Buffer | 500KB
任意に設定したパラメータ

## Slide 8: トラフィックパターン
Singlepath TCP
TCP コネクション
(conflict route)
TCP non コネクション
(bypass route)

## Slide 9: トラフィックパターン
MPTCP コネクション
(conflict route)
MPTCP non コネクション
(bypass route)
connection
path
Multipath TCP
  left path is default route(route for connection establish)
connection
path

## Slide 10: 結果 : フローサイズ毎
TCP_share -> conflict
TCP_dist -> bypass route
Chart: 平均フロー完結時間
| 70k | 64k | 32k | 16k | 8k | 4k | 2k
TCP_share | 610.2383 | 530.4895 | 383.8209 | 261.8665 | 155.2583 | 116.9531 | 92.6632
TCP_dist | 155.2621 | 146.9296 | 111.3278 | 95.9638 | 89.5598 | 85.5173 | 81.6639
MPTCP_share | 714.608 | 628.8151 | 531.6365 | 395.1825 | 361.8665 | 351.0554 | 350.4349
MPTCP_dist | 720.4314 | 658.2882 | 539.1523 | 381.8928 | 345.8526 | 331.8635 | 329.9482

## Slide 11: 再現シミュレーション - パラメータの検証
Round Trip Time(RTT) : 80μs
同データセンター内のRTTは一般的に1ms以下[18]
Buffer: 100KB
帯域遅延積 :
200[KB] = 20[Mbps] × 80[μs] ÷ 8
[18] Vasudevan, Vijay, et al. "Safe and effective ne-grained TCP retransmissions for datacenter communication." ACM SIGCOMM Computer Communication Review. Vol. 39. No.4. ACM, 2009.

## Slide 12: 結果 : バッファサイズ毎(70KBフロー)
バッファは関係ない??
Chart: 平均フロー完結時間
| 524k | 400k | 300k | 200k | 64k | 32k
TCP_share | 156.0792 | 137.4495 | 108.9129 | 96.4756 | 85.3573 | 82.2464
TCP_dist | 139.6682 | 136.5013 | 107.5794 | 96.2572 | 82.9129 | 81.5797
MPTCP_share | 673.083 | 658.0921 | 617.502 | 666.3438 | 605.5628 | 806.0606
MPTCP_dist | 710.6396 | 624.5908 | 617.5127 | 652.3925 | 586.5605 | 750.7813

## Slide 13: 考察
まだまだ検証中。。
  TCPでは、2つのフローが経路の共有することは致命的
  フローサイズに従いFCTが小さくはなるが、相対的に見ると悪化する。
  MPTCPの場合。
  バッファサイズにもよるが、TCPの時よりも経路をより占有してしまう。
    数値で示せれば、、
  その結果、ショートフローがバックグラウンドフローの後にキューイングされるのでは?
    要検討、pcapの解析

## Slide 14: Future work
実装
  シミュレーション検証の続き。
    ショートフローは経路選択が必要だ
  MPTCPでは、大きく遅延してしまう原因を示す。
    どういう時にパケットロスが起きるのか?
    pcapの解析。