## Slide 1: Progress report 進捗報告
Sekiya laboratory M1
Fujii Shogo

## Slide 2: 提案手法 – シナリオ
Conflict

## Slide 3: 提案手法もどき
Balancing!

## Slide 4: なぜこの考えに至ったのか?
Mulipath TCPが実際に用いる”パスの数”に着目
  JOIN可能なパスは最大で4本だった。
  しかし、実際に使ったのは2本だけで、残りの2本は空いている。
ショートフローがMPTCPと1つの経路を競合する形で通信する事で性能が悪化
他のフローはMPTCPの使う経路以外のものを用いれば改善できる?

## Slide 5: 性能の悪化について
特に悪化した99パーセンタイルのフローに着目
MPTCPと同じ経路を利用した事でロスを引き起こした(仮定)
Full window
Intensive flow
Delay with loss
Extreme delay

## Slide 6: シミュレーション計画
仮説 : MPTCPの使う経路以外のものを用いれば改善できる
ショートフローの通信の際、MPTCPのフローとは異なる経路を手動で利用し、性能を改善する。
  回避した結果、改善されてほしい
ショートフローの通信の際、MPTCPのフローとは異なる経路をアルゴリズムで利用し、性能を改善する。

## Slide 7: 再現シミュレーション -概要
再現シミュレーション環境
トポロジー: FatTree, oversubscripted 4 : 1
70KBの通信の完結時間を測定
ランダム性
通信ノードをどう選ぶか
50回シミュレーションを実行
シミュレーター
ns-3 dceを使用
再現元論文:htsimあるいはflow-level simulatorを使用
1
2
3
4
Parameter | Value
nodes | 16
core-aggr | 400Mbps
aggr-edge | 200Mbps
edge-host | 100Mbps
RTT | 0.5ms
Buffer | 100KB
任意に設定したパラメータ
Fig7-1. Network topology on simulation

## Slide 8: 再現シミュレーション -トラフィックパターン
トラフィック:33%のノードがデータを流し続けるバックグラウンドトラフィック(TCP or MPTCP)
残りのノードが70KBの通信を平均200msポアソン生起 (TCP)
1
2
3
4
Background トラフィック
70KBフロー
Fig7-2. Network topology on simulation

## Slide 9: 再現シミュレーション -バックグラウンドトラフィック
バックグラウンドトラフィック
  sending a continuous flow, providing enough traffic to congest the core
シミュレーションでは、開始時間から終了時間までデータを送り続けるものをバックグラウンドトラフィックとした

## Slide 10: 今回のシミュレーションの目的
ショートフローの通信の際、MPTCPのフローとは異なる経路を手動で利用し、性能を改善する。
回避した結果、改善されてほしい

## Slide 11: シミュレーション
Scenario
シミュレーション環境
トポロジー: FatTree, oversubscripted 2 : 1
70KBの通信の完結時間を測定
50回シミュレーションを実行
シミュレーター
ns-3 dceを使用
MPTCP ver: 0.88
トラフィック : 200msに1回発生
サイズ : 70KB
10秒間測定
Parameter | Value
aggr-edge | 20Mbps
edge-host | 10Mbps
RTT | 80μs
Buffer | 500KB
任意に設定したパラメータ

## Slide 12: 再現シミュレーション -トラフィックパターン
データを流し続けるバックグラウンドトラフィック(MPTCP)
残りのノードが70KBの通信を平均200msポアソン生起 (TCP)
Background トラフィック
70KBフロー
Fig7-2. Network topology on simulation
Demo

## Slide 13: シミュレーション途中結果
path1, 2->MPTCPと競合. path3, 4->MPTCP回避
競合した場合(path1, 2), 性能の悪化が確認できた。

## Slide 14: 考察
まだまだ検証中。。
  なぜか、MPTCPが二本しか使われず。
    スケジューラの実装??
  競合した際に悪化した事を確認。
    全体的に性能が落ちるのではなく、極端に悪くなる場合(95パーセンタイル)が致命的
  ファイルサイズを変えてみたり、経路のレートを変えてみたり、いろいろ検証していく予定。

## Slide 15: 今後の検討
アルゴリズムでパスを切り替える
  現状の実装
  各ノードのデフォルトルートに依存して、コネクションをつなぐ
  「route add default via 10.1.0.2」
  具体的な手法を検討
pcapを解析し、悪化の原因を調べる
なぜかMPTCP2本??(バッファサイズ?レート?)