## Slide 1: Progress report 進捗報告
Sekiya laboratory M2
Fujii Shogo

## Slide 2: 前回のCNLでのフィードバック
3.パラメータ設定に依存したたまたま出た結果では?
  パラメータを変えてシミュレーション
1.遅延の要因をもう少し細かく解析。一つ一つのリンク単位で、キューイングの様子
  ショートフロー発生間隔
2.ショートフローの改善も成果だし、バックグラウンドトラフィックの改善も確認されれば成果では?
  スループット解析
4.バックグラウンドトラフィックとは?
  実トラフィックを検討

## Slide 3: シミュレーション
Scenario
シミュレーション環境
トポロジー: FatTree, oversubscripted 2 : 1
70KBの通信の完結時間を測定
1000回シミュレーションを実行
シミュレーター
ns-3 dceを使用
MPTCP ver: 0.88
トラフィック : 200msに1回ポアソン生起
サイズ : 2-70KB
10秒間測定
Parameter | Value
aggr-edge | 20Mbps
edge-host | 10Mbps
RTT | 80μs
Buffer | 500kb
任意に設定したパラメータ

## Slide 4: 再現シミュレーション -トラフィックパターン
データを流し続けるバックグラウンドトラフィック(MPTCP)
残りのノードがショートフローの通信を平均200msポアソン生起 (TCP)
Background トラフィック
70KBフロー
Fig7-2. Network topology on simulation

## Slide 5: 結果：箱ひげ図で表現
経路利用率 : path1, path2が非常に高い
完結時間 : path1, path2での遅延割合が大きい
Chart: 70kbショートフロー
| path1 | path2 | path3 | path4
75% | 175.5615 | 180.519 | 160.519 | 160.519
最大値 | 377.534 | 344.403 | 282.219 | 311.102
最小値 | 64.672 | 30.806 | 80 | 53.345
25% | 142.469 | 148.468 | 138.469 | 138.469
利用率 | 17.8958 | 18.1268 | 0.27146 | 0.20686

## Slide 6: 結果 : まとめ
フローサイズが小さくなるほど、遅延は小さくなる
下位５パーセントに着目すると、10ms程度差がある

## Slide 7: 1.遅延の要因をもう少し細かく解析。
  ショートフロー発生間隔に着目

## Slide 8: 追加実験

## Slide 9: IPアドレスのペアリング問題について(理想)
ルーティングテーブルでは, dstを見て経路が決まる
行きも帰りも同じペアになってほしい
10.1.0.2
10.2.0.2
10.3.0.2
10.4.0.2
10.1.3.2
10.2.3.2
10.3.3.2
10.4.3.2
10.1.0.2 - 10.1.3.2
10.2.0.2 - 10.2.3.2
10.3.0.2 - 10.3.3.2
10.4.0.2 - 10.4.3.2
理想

## Slide 10: MininetでOpenFlowを試す
OpenFlowでやりたいこと
  Metertable
    経路状況を見ながら切り替える
  IPアドレスの管理
    ４ペアIPアドレスで４経路
Mininet進捗
  コントローラ周辺のMetertableへの対応が…
    Ryu + Ofsoftswitch13
    エントリー : Ryu コントローラでDiffServ
      DSCP MarkingとDSCP値に基づいた入力Queueへのマッピング
      Meter Tableを用いたDSCP値のリマーキング

## Slide 11: 今後の方針
MininetでOpenFlowを試す
  Meter table : 経路状況の監視
ns-3の解析
3.パラメータ設定に依存したたまたま出た結果では?
  パラメータを変えてシミュレーション
1.遅延の要因をもう少し細かく解析。一つ一つのリンク単位で、キューイングの様子
  ショートフロー発生間隔
2.ショートフローの改善も成果だし、バックグラウンドトラフィックの改善も確認されれば成果では?
  スループット解析