## Slide 1: Progress report 進捗報告
Sekiya laboratory M2
Fujii Shogo

## Slide 2: 前回のCNLでのフィードバック
1.遅延の要因をもう少し細かく解析。一つ一つのリンク単位で、キューイングの様子
  ショートフロー発生間隔 ->実機で検証
2.ショートフローの改善も成果だし、バックグラウンドトラフィックの改善も確認されれば成果では?
  スループット解析
3.パラメータ設定に依存したたまたま出た結果では?
  パラメータを変えて、依存するパラメータを調査
4.バックグラウンドトラフィックとは?
  実トラフィックを検討

## Slide 3: シミュレーション
Scenario
シミュレーション環境
トポロジー: FatTree, oversubscripted 2 : 1
70KBの通信の完結時間を測定
1000回シミュレーションを実行
シミュレーター
ns-3 dceを使用
MPTCP ver: 0.88
トラフィック : 200msに1回ポアソン生起
サイズ : 2-70KB
10秒間測定
Parameter | Value
aggr-edge | 20Mbps
edge-host | 10Mbps
RTT | 80μs
Buffer | 500kb
任意に設定したパラメータ

## Slide 4: 再現シミュレーション -トラフィックパターン
データを流し続けるバックグラウンドトラフィック(MPTCP)
残りのノードがショートフローの通信を平均200msポアソン生起 (TCP)
Background トラフィック
70KBフロー
Fig7-2. Network topology on simulation

## Slide 5: 結果：箱ひげ図で表現
経路利用率 : path1, path2が非常に高い
完結時間 : path1, path2での遅延割合が大きい
Chart: 70kbショートフロー
| path1 | path2 | path3 | path4
75% | 175.5615 | 180.519 | 160.519 | 160.519
最大値 | 377.534 | 344.403 | 282.219 | 311.102
最小値 | 64.672 | 30.806 | 80 | 53.345
25% | 142.469 | 148.468 | 138.469 | 138.469
利用率 | 17.8958 | 18.1268 | 0.27146 | 0.20686

## Slide 6: 結果 : まとめ
フローサイズが小さくなるほど、遅延は小さくなる
下位５パーセントに着目すると、10ms程度差がある

## Slide 7: 1.遅延の要因をもう少し細かく解析。
  ショートフロー発生間隔に着目

## Slide 8: 追加実験

## Slide 9: 追加解析 – 50ms vs 200ms
何の影響もない状態だと、140msに安定
[50ms]では2, 3フロー同時に通信している

## Slide 10: 追加解析 – 50ms vs 200ms
[50ms] -> 308.55ms, [200ms] -> 140msをピックアップ
通信開始時、ACK待ちのムダ

## Slide 11: 追加解析 – 50ms vs 200ms
4つの経路を通り、各RTTは80[μsec]
各経路でどれだけ遅延しているかを解析
host
edge
aggr

## Slide 12: 追加解析 – 50ms vs 200ms
青 : UP LINK, 赤 : DOWN LINK
青 : edge-aggrで大きく遅延している

## Slide 13: 追加解析 – 50ms vs 200ms
Host-edge : 実データの通信にて、遅延
Edge-aggr : コネクション直後

## Slide 14: 追加解析 – 50ms vs 200ms
Edge-aggr : 全般的に遅延
Host-edge : ほぼ変わり無し

## Slide 15: 追加解析 – 50ms vs 200ms
Edge-aggr : 全般的に遅延
Host-edge : ほぼ変わり無し

## Slide 16: 追加解析 – 50ms vs 200ms
Edge-aggr リンクが深刻
2.7% 7.5% 15.2% 0.4%

## Slide 17: 実機で検証
解決した事
  パケットサイズが大きい問題。
    Generic Segmentation Offload(GSO)をオフにする
  ツール
    Timerの解像度の問題
    apache-bench
      同時接続数(concurrency)
      リクエスト数(requests)
2つのホストをハブで直結

## Slide 18: 実機で検証
リクエスト数:1000, バッファ:85.3[kB]
接続数10からパケットロスが発生(フローサイズに依る)

## Slide 19: 実機で検証
リクエスト数:100, バッファ:85.3[kB]
平均FCTは同時接続数により変化する(1発ではロスなし)

## Slide 20: 実機で検証-70kb詳細
FCTは最小で約1.5[ms]で完了
山が二つ、ハンドシェイク後の実データを送るまで
FIN, ACK時にそれぞれ遅延(疑問)

## Slide 21: なぜ遅延するのか
原因があるのは明らかに受信側
受信プロセス
1. NIC hardware
buffer
2. hard IRQ
3. soft IRQ
4. app socket queue
NICで受信
NICがCPUに割り込み, データを格納
バッファをスタックで処理
アプリケーションへ

## Slide 22: 割り込み処理を詳しく
割り込みハンドラは、できるだけ速く実行して、割り込み禁止の時間を短くしたい。
割り込みハンドラの処理は、時に時間がかかってしまうことがある(TCP/IPプロトコル処理)
前半と後半
  前半:割り込み後、即座に実行する。
  後半:割り込みの後、都合のよい時期にやる。
NICでは…
  前半で、ハードウェアへの通知と、データのメモリへのコピー。 （ハードウェアのバッファを開放する）
  後半で、TCP/IP の処理。

## Slide 23: つまり…
一気に大量のパケットが来る(Incast問題)
いったんバッファにためる
どこから処理をするかは割込み次第で、フロー毎ではなくおパケット毎に処理されていく
だから全体的に遅延するし、処理される速度に追いつかないくらいデータが来たら、バッファが溢れる（パケットロス）
気になる事
  割込み回数を調べた
  同時接続1でリクエスト100と同時接続100でリクエスト100
  同時接続100の方が割込み回数(IRQ)が少ない

## Slide 24: パケットロスには二つある
RTOまで待つ
  コネクション or クローズにて発生
  Linux実装だとmin:HZ/5=200ms
  Init : 1sec
DupAck
  データ転送中
  すぐに復旧できる
×
×

## Slide 25: DCTCPにおいて
Incast問題
  DCTCPではパケットロスを生じさせない事が命である。
トラフィックパターンが、partition/aggrigation型のものでは、アプリケーションレベルにおいてレスポンスサイズを極力小さくしている。ex. 2KB=2packets
コネクション, クローズの部分でのロスする割合が大きい
RTOまで待ってしまう

## Slide 26: 今後の方針
apachebenchでいいのかな?
  タスクをいかに早く処理するか
  同時接続、パケットサイズ、間隔時間
Hadoopのトラフィックを見てみたい
  自前で?
  既存の物があるなら…
論文
  Incast問題に特化したもの
    Understanding TCP Incast Throughput Collapse in Datacenter NetworksYanpei(2009)