## Slide 1: Progress report 進捗報告
Sekiya laboratory M2
Fujii Shogo

## Slide 2: 実機で検証
解決した事
  ボトルネックの検討
  チューニングできるパラメータについて
  Datacenter トラフィックについて
2つのホストをハブで直結

## Slide 3: 実機で検証
リクエスト数:100, バッファ:85.3[kB]
平均FCTは同時接続数により変化する(1発ではロスなし)

## Slide 4: ボトルネック解析
受信処理のプロセス
1. NIC hardware
buffer
2. hard IRQ
3. soft IRQ
4. app socket queue
NICで受信, リングバッファに格納
NICがCPUに割り込み, ソケットバッファ格納
プロトコルスタックで処理をする
アプリケーションへ

## Slide 5: 設定できるパラメータ
NICで受信, リングバッファに格納
  ethtool –g リングバッファの設定(RX TX)
    maximumバッファを上限とし、設定をする。
      デフォルト設定 – max4096, config256
NICがCPUに割り込み, ソケットバッファ格納
  net.core.somaxconn :接続(ソケット)キューの最大数
  net.core.netdev_max_backlog:パケット受信時にキューにつなぐことのできるパケットの最大数
  net.ipv4.tcp_mem:TCPとしてのメモリ使用量
  net.ipv4.tcp_rmem:各ソケットのTCPが受信バッファサイズ
  net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf:受信バッファ・サイズの自動調整

## Slide 6: ボトルネックの検討
3. プロトコルスタックで処理をする
  CPU性能 – エンドノードであるため
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0804/02/news014.html
実験(引用)
Windows XPにおけるパケットフォワーディング時のCPU稼働率
各パケット長におけるスループット付近の回線負荷を与え測定
CPU負荷の小さい1518パケットにおいてレイテンシが大きい。
原因としてはNIC上でのバッファリング、割り込み処理、PCIバスの伝送速度が考えられる.

## Slide 7: 気になるtips
原則1CPUで処理は行われる
  NICに入ってきた物はハードウェア割り込みを受けているCPUでのみネットワークスタックが走るので、通信量が増えるとこのCPUの使用率が１００％になり、通信が詰まる。
tcp_memはいじらない方がいい?
  OSが性能を考慮して調整したもの
  ただ、いじってみた物の性能は同じ。
  autotuningでBDPを計算し、
  tcp_memの上限を超える
  tcp_rmemのmaxが重要

## Slide 8: 現状達成できた事
2KBのデータ、同時接続数を増やしていく。パラメータに依ってロスがどう変化するかを考察
  同時接続数140を超えると、ロスが発生。(しきい値)
  ロスはDupAck。
  NICリングバッファ-下限が64。変化なし。
  tcp_rmem- 4096 9192 160000。maxを調整すればいい。スループットは大きく変わるけど、小さいデータを大量、では変化なし
ロスについて
  netstat で調べた結果、out of order を検知していて、数も一致
  タイムアウトほど深刻ではないが…

## Slide 9: データセンタートラフィックについて
Incast問題
  Hadoop等では、アプリケーションレベルでのリクエストは2KBという小さいフローとなるようにしている。
  タイムアウトになる確率も高い。
トラフィック
  各フローサイズは小さく、
  数が多い
  数は少ないが、
  トータルのサイズは大きい

## Slide 10: 今後の方針
なんのパラメータに依存するかを明確にする。
  sysctl, ethtool
Hadoopのトラフィックを見てみたい
  田崎さんに聞いてみます
論文
  データセンタートラフィックに関するもの