## Slide 1: Progress report 進捗報告
Sekiya laboratory M2
Fujii Shogo

## Slide 2: 実機で検証
アップデート
  C言語でソケットプログラムを作った
    DCTCPの結果と同様
  チューニングするパラメータについて
  DCTCPを再読
2つのホストをハブで直結

## Slide 3: C言語でソケットプログラム
ソケットプログラム
  引数 : フロー数、発生間隔、同時接続数
DCTCP再現実験
  シナリオ : 複数のホストからレスポンス(1MB/n)が返ってくる
DCTCP’s topology
Incast problem
再現結果

## Slide 4: チューニングするパラメータ
NICのリングバッファ : [ifconfig dropped]
  ethtool –g eth1 rx
1 ソケットあたりデータ受信バッファ サイズ
  net.ipv4.tcp_rmem
カーネルがキューイング可能なパケットの最大個数
  net.core.netdev_max_backlog
TCP スタック全体のメモリー量
  net.ipv4.tcp_mem
複数フローが走るときの遅延 : スタック全体へのパラメータ

## Slide 5: DCTCP tips
Incast 問題について
  管理ノード(クエリー) – 処理ノード(リクエスト) : 1対多通信
  クエリートラフィック
    2KB以下の通信に抑えている
    ジッタを混ぜて、バーストしないように
  レスポンストラフィック
    time-sensitive : 50KB-1MB
  同時接続数
    サイズの大きいフローは同時接続数は少ない
想定シナリオ

## Slide 6: バックグラウンドフローとは?
想定アプリケーション:検索エンジン、SNS
検索の為の処理、インタレストマッチの処理が主となる処理
バックグラウンドフロー
  処理を行う為の各管理ノードのデータベースを最新にのものにしておく為のフロー
特徴:
  発生頻度は少ない
  フローサイズが大きいが数は少ない
  フローサイズは小さいが数は多い
Alizadeh, Mohammad, et al. "Data center tcp (dctcp)." ACM SIGCOMM computer communication review 41.4 (2011): 63-74.

## Slide 7: 今後の方針
なんのパラメータに依存するかを明確にする。
  sysctl, ethtool
  クライアントとサーバのパケット発生間隔に着目してもいいかも…
論文
  データセンタートラフィックに関するもの
Hadoopのトラフィックを見てみたい : ショートフローについて
  田崎さんに聞いてみます
ポスター輪講について
  遅延の解析、結論を述べる事が目標
  MPTCPとの関係性を述べ、提案手法を言う

## Slide 8: ちょっと大胆な仮説
MPTCPはNICを増やす。
  NICのリングバッファが増える
  NIC毎にCPUで処理されていくのであれば、負荷分散の効果
  NIC : オフローディングが有効
それによりキューイング遅延が解決するのでは。