## Slide 1: Progress report 進捗報告
Sekiya laboratory M2
Fujii Shogo

## Slide 2: 実機で検証
アップデート
  パラメータ：何に依存する?
  裏付け：関連研究
  Hadoop トラフィックの解析
2つのホストをハブで直結

## Slide 3: チューニングするパラメータ
1 ソケットあたりデータ受信バッファ サイズ
  net.ipv4.tcp_rmem
TCP スタック全体のメモリー量
  net.ipv4.tcp_mem
複数フローが走るときの遅延 : スタック全体へのパラメータ
依存するもの ; 受信バッファの量(rmem)
スタック全体のメモリ
ソケット
バッファ
1
ソケット
バッファ
2
ソケット
バッファ
3

## Slide 4: C言語でソケットプログラム
ソケットプログラム
  引数 : フロー数、発生間隔、同時接続数
DCTCP再現実験
  シナリオ : 複数のホストからレスポンス(1MB/n)が返ってくる
DCTCP’s topology
Incast problem
再現結果

## Slide 5: 実機での検証結果 : 同時接続数

## Slide 6: これって問題なの?
フロー数20, 1MBデータのトータルでの完了時間 – バイト数*時間

## Slide 7: 関連研究 : Incast問題を詳しく解析
Phanishayee, Amar, et al. "Measurement and Analysis of TCP Throughput Collapse in Cluster-based Storage Systems." FAST. Vol. 8. 2008.(usenix)
受信バッファはincast問題を軽減させる
Incast問題
受信バッファの影響
他の影響
  RTO値
  TCP NewReno SACK
  Duplicate ACK threshold

## Slide 8: Hadoopトラフィックについて
定常的に流れているトラフィックをキャプチャ
  10.10.91.2~14が子ノード
  バックグラウンドフローを確認
  10.10.20.120って?
ジョブを投げた時のトラフィック
  簡単に見れるなら…
権限について
  pcapデータ削除

## Slide 9: 今後の方針
Hadoopのトラフィックを見てみたい : ショートフローについて
  ジョブを投げる。簡単に見れるなら
ポスター輪講について
  遅延の解析、結論を述べる事が目標
  MPTCPとの関係性を述べ、提案手法を言う
  結果をまとめる

## Slide 10: ちょっと大胆な仮説
MPTCPはNICを増やす。
  NICのリングバッファが増える
  NIC毎にCPUで処理されていくのであれば、負荷分散の効果
  NIC : オフローディングが有効
それによりキューイング遅延が解決するのでは。