## Slide 1: MPTCPを用いたデータセンターネットワークの改善
Sekiya laboratory M2
Fujii Shogo

## Slide 2: 研究背景
ビッグデータ : データの爆発的増加が深刻..
Facebookでは約300ペタバイトのデータを保有
1日に1ペタバイトのデータを処理[3].
データセンターでは..
スケールアウト : サーバ台数の増加, 数万~十万台規模
信頼性 : ホスト間通信で複数パスにより冗長化
クラウドサービス : データセンター内での横のトラフィック増加
[3]https://www.facebook.com/notes/facebook-engineering/presto-interacting-with-petabytes-of-data-at-facebook/10151786197628920
Multipath TCP(MPTCP)でデータセンターネットワークを改善!!
MPTCPはサイズの小さいフローには悪影響を及ぼす
Notes: ビッグデータをどう活用するか、関心が高まっている。
取り巻く環境もデータ量の増加。
データセンターに着目すると、どう変わってきたか?

## Slide 3: 研究背景
なぜ、ショートフローに着目するのか?
分散・並列処理技術 : ビッグデータ、大量の計算資源の活用
分散・並列処理では大量のショートフローを生成してしまう!!
データセンタートラフィックの80%がショートフロー[16].
ショートフローは大規模計算処理の高速化のために極めて重要な要素
MPTCPを用いてデータセンターネットワークを改善する上で
ショートフロー遅延の問題は重要な問題
[16]Benson, Theophilus, Aditya Akella, and David A. Maltz. "Network traffic characteristics of data centers in the wild." Proceedings of the 10th ACM SIGCOMM conference on Internet measurement. ACM, 2010.

## Slide 4: Motivated work
Raiciu, Costin, et al. "Improving datacenter performance and robustness with multipath TCP." ACM SIGCOMM Computer Communication Review. Vol. 41. No. 4. ACM, 2011.
Motivation:
  今日の密なデータセンターネットワーク資源の有効利用
Target :
  MPTCPで複数のパスを利用してスループットを改善
Achievement :
どのトポロジーにおいてもMPTCPはスループットを改善した
Fig1. Utilization on FatTree [10]
課題:
MPTCPがTCPによるショートフロー完結時間に悪影響を及ぼした
Table1. The effect of short flows completing for 70KB
[10]Raiciu, Costin, et al. "Improving datacenter performance and robustness with multipath TCP." ACM SIGCOMM Computer Communication Review. Vol. 41. No. 4. ACM, 2011.
Algorithm | フロー完結時間(mean/stdev)
SINGLE-PATH TCP | 78 ±108 ms
MPTCP | 97 ± 106 ms

## Slide 5: 関連研究
Zats, David, et al. "DeTail: Reducing the flow completion time tail in datacenter networks." ACM SIGCOMM Computer Communication Review 42.4 (2012): 139-150.
Motivation:
  ユーザエクスペリエンスのために, Webページ表示時間を保証する
Target :
  ショートフローのバースト性によるパケットロスを減らし, 遅延を抑える
Achievement :
実装したスイッチでトラフィックを監視しバッファを動的制御
Fig2. proposed switch architecture[11]
Result :
ショートフローに対し99パーセンタイルの完結時間を40%改善
Fig3. Microbenchmarks for all-to-all workload
[11]Zats, David, et al. "DeTail: Reducing the flow completion time tail in datacenter networks." ACM SIGCOMM Computer Communication Review 42.4 (2012): 139-150.
Notes: Motivation:クラウド事業者が等で近年の大小さまざまな要素から構成されているWebページを運営している際、表示までに掛かる時間のデッドラインを設置し品質保証すべき
Achievement:途中のルータのバッファを監視、混雑していると1ホップ前のルータにアラート。小さいサイズは優先度をつけ、複数のレイヤー韓で連携したアプローチ
結果、毎秒500~2000パケットが発生するバースト性のある環境下で現象を確認

## Slide 6: 研究について
目標 : 既存のネットワークと大量の計算資源でビッグデータを処理する
データセンターネットワークの要求案件
大量の計算資源を有効活用するトポロジー
シームレス性 : 特殊な実装、デバイスを用いずに性能向上
アプリケーション性能向上を目的とした改善
アプローチ:
FatTreeトポロジー
MPTCPを利用
ショートフローの完結時間を改善
コンスタントに性能の出せるデータセンターネットワークを目指す

## Slide 7: 再現シミュレーション

## Slide 8: 再現シミュレーション -概要
再現シミュレーション環境
トポロジー: FatTree, oversubscripted 4 : 1
70KBの通信の完結時間を測定
ランダム性
通信ノードをどう選ぶか
50回シミュレーションを実行
シミュレーター
ns-3 dceを使用
再現元論文:htsimあるいはflow-level simulatorを使用
1
2
3
4
Parameter | Value
nodes | 16
core-aggr | 400Mbps
aggr-edge | 200Mbps
edge-host | 100Mbps
RTT | 0.5ms
Buffer | 100KB
任意に設定したパラメータ
Fig7-1. Network topology on simulation

## Slide 9: 再現シミュレーション -トラフィックパターン
トラフィック:33%のノードがデータを流し続けるバックグラウンドトラフィック(TCP or MPTCP)
残りのノードが70KBの通信を平均200msポアソン生起 (TCP)
1
2
3
4
Background トラフィック
70KBフロー
Fig7-2. Network topology on simulation

## Slide 10: 再現シミュレーション - パラメータの検証
Round Trip Time(RTT) : 0.5ms
同データセンター内のRTTは一般的に1ms以下[18]
Buffer: 100KB
帯域遅延積 :
100[KB] = 400[Mbps] × 0.5[ms] ÷ 8 × 4
帯域とノード数
今のデータセンターネットワークでは400Mbpsよりも広帯域
今回のシミュレーションでは16ノードに対し, 帯域をチューニングし, 結果を再現した
[18] Vasudevan, Vijay, et al. "Safe and effective ne-grained TCP retransmissions for datacenter communication." ACM SIGCOMM Computer Communication Review. Vol. 39. No.4. ACM, 2009.

## Slide 11: 再現シミュレーション - 結果
完結時間の分布から4つのパターンが現れ, MPTCPはパケットロスを生じる割合が大きかった
コネクションをつないだ直後にパケットロス、タイムアウト(200ms)が発生
Full window
Intensive flow
Delay with loss
Extreme delay
パケットロスが生じた
Fig9. Frequency of flow completion time on reproduction experiment

## Slide 12: 追加シミュレーション

## Slide 13: 研究計画
仮説 : MPTCPの使う経路以外のものを用いれば改善できる
ショートフローの通信の際、MPTCPのフローとは異なる経路を手動で利用し、性能を改善する。
  回避した結果、改善されてほしい
ショートフローの通信の際、MPTCPのフローとは異なる経路をアルゴリズムで利用し、性能を改善する。

## Slide 14: シミュレーション
Scenario
シミュレーション環境
トポロジー: FatTree, oversubscripted 2 : 1
70KBの通信の完結時間を測定
1000回シミュレーションを実行
シミュレーター
ns-3 dceを使用
MPTCP ver: 0.88
トラフィック : 200msに1回ポアソン生起
サイズ : 2-70KB
10秒間測定
Parameter | Value
aggr-edge | 20Mbps
edge-host | 10Mbps
RTT | 80μs
Buffer | 500kb
任意に設定したパラメータ

## Slide 15: 再現シミュレーション -トラフィックパターン
データを流し続けるバックグラウンドトラフィック(MPTCP)
残りのノードがショートフローの通信を平均200msポアソン生起 (TCP)
Background トラフィック
70KBフロー
Fig7-2. Network topology on simulation

## Slide 16: 結果：箱ひげ図で表現
完結時間 : path1, path2での遅延割合が大きい
MPTCPの実装の問題で2経路しか使わない。
Chart: 70kbショートフロー
| path1 | path2 | path3 | path4
75% | 175.5615 | 180.519 | 160.519 | 160.519
最大値 | 377.534 | 344.403 | 282.219 | 311.102
最小値 | 64.672 | 30.806 | 80 | 53.345
25% | 142.469 | 148.468 | 138.469 | 138.469
利用率 | 17.8958 | 18.1268 | 0.27146 | 0.20686

## Slide 17: 結果 : まとめ
フローサイズが小さくなるほど、遅延は小さくなる
下位５パーセントに着目すると、10ms程度差がある

## Slide 18: 1.遅延の要因をもう少し細かく解析。
  ショートフロー発生間隔に着目
フローの発生間隔が短く, 複数のフローが同時刻に 混在する状況において, 遅延が生じる

## Slide 19: まとめ
これらの事から, 遅延を引き起こす要素としては, 「リンク利用率」, 「フロー発生間隔」があると考えられ, それぞ れ, (b)Queue buildup, (a)Incast を引き起こす要因となる.

## Slide 20: リンク利用率の影響
パケット間隔に着目, edgeでのキューイング遅延
edgeスイッチがボトルネック

## Slide 21: フロー発生間隔に着目s
段階的にデータを送り, 待ちが発生している様子が分かるが, これは, 待ちの間に他のフローの通信を行っているからであり, インターフェース単位で見ると 常に一定したデータを送信している

## Slide 22: 根拠

## Slide 23: 提案手法
考察
  Queue buildup(バックグラウンド+ショートフロー)
    edgeスイッチがボトルネック
  incasr問題(多数のショートフロー)
    送信側の問題
    空いているパスを選択
提案手法
  Dual-homed Fat Tree
  パスを切り替える事に特化したディレイベースの輻輳制御

## Slide 24: 今後の方針

## Slide 25: まとめ+今後の方針
提案手法の検討
Incast問題の再現
  対策
輻輳制御アルゴリズムの提案