## Slide 1: Progress report 進捗報告
Sekiya laboratory M2
Fujii Shogo

## Slide 2: 項目
Hadoop解析
シミュレーションの進捗

## Slide 3: Hadoop解析
Masterノードから見た全体のHadoopトラフィック

## Slide 4: シミュレーション
提案手法：NICへの負荷分散、パスを切り替える
  予備実験ー有効性の実証
  提案アルゴリズムの展望
1 -> 138.468[ms]
2 -> 91.953[ms]
3 -> 83.953[ms]
4
同スイッチ、同ポート
同スイッチ、異ポート
異スイッチ、異ポート

## Slide 5: 実験計画
シミュレーション : aggrスイッチのNIC負荷の影響
シミュレーション or 実機 : エンドノードへの負荷の影響
同スイッチ、同ポート
同スイッチ、異ポート
異スイッチ、異ポート
2つのトラフィック生成プログラム
を実行
1ペアのNIC, パス
2ペアのNIC, パス

## Slide 6: 定常状態でのトラフィックの様子
同時に存在しているフロー数 :

## Slide 7: IC2014
投稿締切：2014年8月22日(金)
提出形式：フルペーパー 、A4 6-10ページ程度 (PDFによる電子投稿)
発表内容
提案手法：複数のNICで分散させる = パスを切り替える
期待：ハードウェア割り込みの負荷は解消されると仮定
・仮定：並列分散処理のような、すぐに割込ませたい、低レイテンシが求められるものには有効である。
・仮定：実環境では単一のNICに負荷が集中し、深刻である。
・

## Slide 8: ポスター輪講の概要
edgeスイッチでのボトルネック
エンドノードのトラフィックパターン
二つのボトルネック

## Slide 9: 割り込み頻度が多すぎる
割り込みの頻度が高すぎて、他の処理の実行が阻害される
割り込み分のオーバヘッドの影響

## Slide 10: Interrupt coalescing：ハードウェア
NICにパケットが届いたた際、複数パケットをまとめて1回の割り込みで 処理させる
パケット1つ毎に割り込みをかける代わりに packetをNIC内に蓄えてくことで、CPU負荷が下がって実効転送速度も出るようになる。
割り込みを間引く
デメリット：レイテンシが上がる
頻度:Linux ixgbe : 8000 interrupts/sec + 動的調整

## Slide 11: Polling : ソフトウェア
タイマーを使って定期的にNICのレジスタをポーリング、パケットが会ったら受信処理
デメリット
  タイマー周期分のレイテンシが発生
  タイマー割込み間隔を上げるとオーバヘッドが増大

## Slide 12: ハイブリッド方式
通信料が多く連続してパケット処理を行っている時のみ割り込みを無効化し、ポーリングで動作
Ringバッファからパケットがなくなったら割り込みを有効化

## Slide 13: Low latency interrupt : ハードウェア
低レイテンシで処理したいパケットを判別し、即時割込みさせる
フィルタ :
  5-tuple
  TCP flags
  frame size etc…

## Slide 14: プロトコル処理の並列化
基本的に1つのNICは1つのCPUで処理される
受信処理の途中でパケットを複数のコアに割り振る仕組みがない

## Slide 15: Receive Side Scaling (RSS)
Multi Queue NICにて対応
パケットヘッダのハッシュ値から
キューを振り分ける
同一フローは同じキュー

## Slide 16: RPS – RSS非対応NIC
ソフトウェアでRSSを実装する
ハッシュ値からCPU間割込み
を受ける

## Slide 17: RFS
RPSのハッシュテーブルの最適化
ランダムに振り分けるのではなく
プロセスに合わせてハッシュテーブル
を更新する

## Slide 18: 二つのボトルネックが存在
複数のNICで分散させる = パスを切り替える
ハードウェア割り込みの負荷は解消されると仮定
Input queueへの利点は些細であると考えられる

## Slide 19: Hadoopトラフィックの検証
定常状態でのトラフィックの様子
ジョブを投げた時のトラフィックの様子
ジョブ : 「select * from dns_pcaps where ts = 1405445699 and src_port = 63287 limit;」
全workerノードにジョブが当てられるように指定したつもり
構成 :
Master:1, Worker:15

## Slide 20: 定常状態でのトラフィックの様子
予想：FromMasterのトラフィック多。HDFSによるものが主
測定データ：3時間分のpcap, Masterノードのeth3

## Slide 21: 定常状態でのトラフィックの様子
同時に存在しているフロー数 : サイズ小、量多

## Slide 22: 定常状態でのトラフィックの様子
FCTの様子 ToMaster

## Slide 23: 定常状態でのトラフィックの様子
Delayの様子: パケット間隔(delta time)

## Slide 24: 関連があるような気がした、まとめて割込みによるレイテンシ

## Slide 25: 定常状態でのトラフィックの様子
ToMaster port毎

## Slide 26: 定常状態でのトラフィックの様子
From Master port毎

## Slide 27: 定常状態でのトラフィックの様子
From Master delayの様子

## Slide 28: job実行中でのトラフィックの様子
予想：ToMasterのトラフィックが多い
測定データ：SELECTジョブ

## Slide 29: job実行中でのトラフィックの様子
同時に存在しているフロー数

## Slide 30: job実行中でのトラフィックの様子
To Master 遅延の様子

## Slide 31: job実行中でのトラフィックの様子
ToMaster port毎

## Slide 32: job実行中でのトラフィックの様子
from Master 遅延の様子

## Slide 33: job実行中でのトラフィックの様子
From Master port毎

## Slide 34: Hadoopまとめ
まだ整理できていない
job実行時と定常時は異なる
long-lived flowの存在
ジョブによってはパケットサイズが小さく、数が多い
パケットロスとの相関は?(マクロ的な物からミクロへ)
To Masterが気になる。

## Slide 35: 今後の課題
Hadoop解析をもう少し
  仮定：単一のNICへ負荷が大きくなり、ロスする、遅延する
  再確認：どういう構成なのか?
提案手法：NICへの負荷分散、パスを切り替える
  予備実験ー有効性の実証
  提案アルゴリズムの展望
35
同スイッチ、同ポート
同スイッチ、異ポート
異スイッチ、異ポート