## Slide 1: Progress report 進捗報告
Sekiya laboratory M2
Fujii Shogo

## Slide 2: 進捗報告
改善手法の提案
修論までの計画

## Slide 3: 提案手法について
何のために提案手法?
  ショートフローのFCTを改善したい
    フローサイズによって定められるべき, 低遅延が望ましい
    そのためなら公平性は捨てても…
どうやってそれを実現?
  エンドノードのみの改善で
    実現可能性：OSを書き換えるだけで導入できる
  マルチパス環境で
    データセンター内の密なネットワークの有効活用
  適切な経路を選択して : 空いている経路で通信したい！
    なぜ遅延するか? => ロングフローがキュー長が大きくする
    キュー長が最も小さいものの組み合わせ

## Slide 4: 経路選択についての考察1
エンドノードへのアプローチ
  基本的に自ノードのNICポート, CPUコアの負荷情報しか得られない
  Partition-Aggregation形式の通信を想定し, 通信中のフローに関しては情報が取得可能(完全な解ではない)
Aggregation
End-node
空いてそう…
通信してるんだけど？

## Slide 5: 経路選択についての考察2
ショートフロー vs. ロングフロー
  ショートフローのサイズはともかく, 300[ms]以内で終わるべき
  それを超えるとロングフローであるとし, 「経過寺間が短いものは優先度が高い」という仮定を立てる
  MPTCPを使って, 通信中に経路を変更できない
    初めのIPペアに依って経路が決まる
    アプリケーションはそこまで意識したくない!
Aggregation
End-node
10.0.0.1/24
10.0.0.2/24
10.0.1.1/24
10.0.1.2/24
こっちに流したい

## Slide 6: 経路選択についての考察
前提 :
  互いの持つIPアドレスは通信前に知っているものとし, IPアドレスのペアで考え経路が決定されるものとする
  基本的に自ノードのキュー長の様子から, ベストな経路を選択
    pingを定期的に打つという手法も考えられる……
  Partition-Aggregation通信を想定し, エンドノード同士の通信は考慮しない, 送信も受信も両方行う状況は想定しない
  NICがオフロードしているロングフローレーンを設け, 優先度の低いロングフローは積極的にそちらで通信する

## Slide 7: シナリオ
通信開始直後は全てのフローをショートであると仮定し, オンロードレーンを使う
長時間占有するようならオフロードレーンへ
Aggregation
End-node
10.0.0.1/24
10.0.0.2/24
10.0.1.1/24
10.0.1.2/24
オフロードレーン
オンロードレーン
オンロードレーン
オンロードレーンの選択については後述の経路選択アルゴリズムで決定する, エンドノードと中継ノードでキュー長が最も小さい組み合わせの持つ経路を最適な経路であると判断する

## Slide 8: 経路選択についての考察
経路選択アルゴリズムについて
  キュー長ベースの経路選択アルゴリズム, 統計的に考える
    遅延ベースなTCP-vegasを活用, キュー長の混雑具合を判断
待ち行列理論：リトルの公式
  L=λW
RTTについて
  t = t0 + W
そのリンクにおいて最小のRTTを記録しておき, それがt0であると仮定
実際の観測したRTTとの差分をリトルの公式に当てはめて. 占有しているバッファを導出できる
L : バッファ占有量
λ : スループット
W : バッファで待たされる時間
t : 実際のRTT
t0 : 物理的な最小RTT
W :バッファで待たされる時間

## Slide 9: 実装について
Vegasではタイマーは使わず, パケットが到着した時に計算する
粒度がバラバラ…
離散時間として考えると, ある部分では粒度が細かくバッファ占有量を測定できている
一方で通信量が少ない時には正確なバッファ占有量が得られない
定期的にpingを飛ばすにしても粒度を粗くし, 間を補償する仕組みが欲しい(逐次予測, スムージング)

## Slide 10: 今後の計画
IC2014について(直近の計画)
  採録通知と修正依頼(10/10まで)
  金曜までにに修正アルファ版を提出し, 来週にもう一度見てもらって提出
中期的なもの
  提案手法の調査
  修論の章立てベースでの計画
    提案手法概要ー10月半ば
    理論解析ー10月末
    評価ー10月末には開始, 11月中に終了